## Slide 1
CDR (2023.04)
Electrical Power System

## Slide 2: Level 1: Electrical Power System
Level 2 | Level 3 | DAYS
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0
 |  | 0

## Slide 3: BUS (본체): EPS
시나리오 궤도 정의
  초기 궤도: Early-Orbit (EO)
    Detumbling 수행  MTQ 작동
  대기: Stand-by
    최소 단면적 지향
    태양이 보일 시 태양 지향
      추락 방지를 위해 (식일)17분 후 지향 시작 / (일식) 17분 전 지향 종료
  임무: Mission
    한반도 상공에서 지상국 지향 및 카메라 촬영
    UHF 대역 데이터 하향; 위치 정보 및 레이저 감지 여부
    그 외, “대기”와 동일
  통신: Communication
    한반도 상공에서 지상국 지향 및 S 대역 데이터 하향
    한반도 상공 통과 시간에 따라 통신 (밤), 통신 (낮)으로 나뉨
    그 외, “대기”와 동일
17 분
17 분
식
최소 단면적 지향
태양 지향
지상국 지향
GS
17 분
17 분
식
GS
<대기: Stand-by 시나리오>
<임무: Mission 시나리오>

## Slide 4
방학 동안 준비할 내용
2022-12-22
EPS
3
향후 계획
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
 |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 
 |  |  |  | Budget 변경사항 및 New 코드 분석 | 코드 분석 | 코드 분석 | 
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 휴가
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 휴가
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
Simulink 실행 및 코드 수정 | Simulink 실행 및 코드 수정 | Simulink 실행 및 코드 수정 | Simulink 실행 및 코드 수정 | Simulink 실행 및 코드 수정 | Simulink 실행 및 코드 수정 | Simulink 실행 및 코드 수정 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 

## Slide 5
방학 동안 준비할 내용
2022-12-22
EPS
4
향후 계획
주요 목표 | 착수 | 마감 | 진행 | 비고
새로운 코드 분석하여 시나리오 이해하기 | 2022-12-22 | 2022-12-24 | 50% | 
2. Simulink 실행 및 코드 수정하여 전력소비량 최대마진 이하로 조정 | 2023-01-08 | 2023-01-14 | 0% | 

## Slide 6
1. OBC Power : 0.429W → 0.7986W
Notes: 약 두배 정도 더 전력 소모

## Slide 7
2. Reaction wheel profile 참고) Nominal : Peak rate 80% : 20% → 95% : 5%
Notes: 실제로는 피크모드의 wheel 사용량 더 적음

## Slide 8
3. MTQ : 미션 or 통신 모드에서도 0% → 100%로 적용 (Worst case 고려)
Notes: 미션모드에서 안쓴다고 생각하여 0으로 두었는데 실제로는 쓴다 (통신도 마찬가지)

## Slide 9
4. 통신모드 Rx : Tx rate 80% : 20% → 50% : 50%
Notes: 임무 중에 지상에서 명령을 줄 수도 있어서 넉넉잡아 반반으로 수정

## Slide 10
5. S-band : Idle mode → 전원 OFF
Notes: 사용 안할때는 Idle 상태로 두어야 하는 줄 알았는데, 아예 전력을 안먹도록 자체적으로 전원을 끄는게 가능했다
S-band가 포함된 주기 외에는 전원을 Off

## Slide 11
6. 박막전개 : 100% → 0%
Notes: 펴고나면 온도 데이터 외에는 받는게 없어서 굳이 필요 없을 것 같아서 0으로 두었다

## Slide 12
8. 수식 : 각 구간별 시간에 비례한 Wh로 계산 → 계산한 W를 그대로 쓰고 마지막에 시간에 비례한 Wh로 계산
→
Notes: 실제로 전력도 다르게 적용되고 있었다
결국 이렇게 모두 수정한 결과 소비전력이 많이 감소한 것을 확인 가능

## Slide 13
9. 생산전력 : 태양지향 eclipse 전후로 약 17분 늦게 하는 것 반영
→
Notes: 생산전력

## Slide 14
새로운 코드

## Slide 15
새로운 코드
ECI 좌표계에서의 지상국의 위치벡터를 추가

## Slide 16
새로운 코드

## Slide 17
새로운 코드
지상국 지향모드 추가
Notes: 나디르랑 지상국 지향을 나눴다 -> 나디르 포인팅 하다가 틀어서 더 많은 각도 이동이 필요

## Slide 18
새로운 코드
지상국 지향모드 추가
자세에 대한 정보
- Triad Method를 이용
[ECI]
Primary 벡터 : 태양방향
Second 벡터 : Velocity 방향
[Body-frame]
Primary 벡터 : [0, 0, 1]
Second 벡터 : [1, 0, 0]
[ECI]
Primary 벡터 : mode1과 반대
Second 벡터 : Velocity 방향
[Body-frame]
Primary 벡터 : [0, 0, 1]
Second 벡터 : [1, 0, 0]
Mode 1
Mode 2
[ECI]
Primary 벡터 : 지상국 방향
Second 벡터 : Velocity 방향
[Body-frame]
Primary 벡터 : [0, 0, -1]
Second 벡터 : [1, 0, 0]
Mode 3
Interpolation을 이용하여 각 모드 간의 불연속성 제거 (150초 동안 적용)

## Slide 19
새로운 코드
각 면에 부착된 셀의 벡터
네 방향의 Sollar Pannel 윗 방향
네 방향의 Sollar Pannel 뒷 방향
위성의 옆면 (X방향만)
Notes: Y쪽은 MMT, S-band antenna 때문에 불가

## Slide 20
새로운 코드
각 면에 부착된 셀의 벡터
네 방향의 Sollar Pannel 윗 방향
네 방향의 Sollar Pannel 뒷 방향
위성의 옆면 (X방향만)
Notes: Y쪽은 MMT, S-band antenna 때문에 불가

## Slide 21
새로운 코드
각 면에 부착된 셀의 벡터
네 방향의 Sollar Pannel 윗 방향
네 방향의 Sollar Pannel 뒷 방향
위성의 옆면 (X방향만)
Notes: Y쪽은 MMT, S-band antenna 때문에 불가