## Slide 1
운용 모드
  Flowchart
  초기 궤도 운용 Early-Orbit (EO)
  대기 모드 Stand-by
  시운전 모드 Commissioning
  임무 모드 Mission
  통신 모드 Communication

## Slide 2: 운용 모드
Flowchart
초기 궤도 운용
시스템 초기화
UHF 안테나 전개
각속도 감쇠 제어
대기 모드
모멘텀 덤핑
통신 대기
태양 지향
시운전 1
태양전지판 전개
S 대역 안테나 전개
박막 전개장치 전개
임무 모드
지상 지향 및 촬영
UHF 통신 대기
시운전 2
S 대역 통신 시험
전장품 시험
통신 모드
지상 지향
S 대역 통신
영상 데이터 하향
비상 모드
전력 비상: 태양 지향
오류 관리
Early-Orbit (EO)
System Initialization
UHF Antenna Deployment
Detumbling
Stand-by
Momentum Dumping
Communication Stand-by
Sun Pointing
Commissioning 1
Solar Panel Deployment
S-band Antenna Deployment
Reflector Deployment
Mission
Nadir Pointing & Observation
UHF Communication Stand-by
Commissioning 2
S-band Commissioning
Electronic Units Commissioning
Communication
Nadir Pointing
S-band Communication
Image Downlink
Emergency
Power Emergency : Sun Pointing
Error Management

## Slide 3: 운용 모드
Flowchart
비상 모드
초기 궤도 운용
시운전 1
시운전 2
+10일
+14일
+7일
대기 모드
임무 모드
통신 모드
대기 모드
약 24 시간 주기
Emergency
Early-Orbit
Commissioning 1
Commissioning 2
S+10 days
S+14 days
S+7 days
Stand-by
Mission
Communication
Stand-by
~ 24 hrs

## Slide 4: 운용 모드
초기 궤도 운용 Early-Orbit (EO)
  사출 직후 – 자세 안정화 종료까지
    위성 전원 ON
      주요 장비 ON; OBC / UHF TRX / UHF ANT / STX / ADCS
      FSW ON (@OBC)
      UHF ANT deployment
      Detumbling start; using MTQ in ADCS

## Slide 5: 운용 모드
대기 모드 Stand-by
  안정화 후 타 모드 수행 전 대기 상태
    Commissioning 전/후로 나뉨
    Commissioning 전; 태양전지판 전개 전
      Sun pointing 필요 X
      Free state
    Commissioning 후; 태양전지판 전개 후 (타 전개장치 전체 전개)
      Sun pointing @Dayside  for charging
      Nadir pointing @Eclipse  for decreasing atmospheric resistance
시운전 모드 Commissioning
  1st mode
    전개: 태양전지판 – 박막 전개장치 – S 대역 안테나
    단계별 전개 여부 확인
  2nd mode
    전장품 정상작동 확인
    S 대역 통신 확인

## Slide 6: 운용 모드
임무 모드 Mission
  지상국 지향 Ground station pointing (~ Nadir pointing)
    한화시스템 지상국
    박막 전개장치, 카메라 지향 (-Z 축)
  일부 데이터 하향; UHF
통신 모드 Communication
  지상국 지향
    연세대학교 지상국
  임무 모드에서 촬영한 이미지 하향; S-band
  용량이 큰 데이터 하향
    GPS raw data (for precise orbit determination, POD)
    ADCS data
30 ° - 50°
20 ° - 80°
SLR 시험
대즐링 시험
20 ° - 70°
T4
T2
거창
서울
UHF 하향: 레이저 검출 데이터
T1
T3
T5

## Slide 7: 운용 모드
Emergency
Early-Orbit
Commissioning 1
Commissioning 2
S+10 days
S+14 days
S+7 days
Flowchart
Stand-by
Mission
Communication
Stand-by
~ 24 hrs
~14 orbits / 1 day
Dayside
Eclipse
Mission
Communication

## Slide 8: 요구/제한 사항
대기 저항 최소화
2 – 3개월 뒤 추락
7개월 뒤 추락
*velocity vector 지향 충전량?

## Slide 9: 요구/제한 사항
LTAN
  0 (24) / 12 h ± 2 h; 10 – 14 h or 22 – 2 h