## Slide 1: 이종위성군 선행연구자료
이진진
석사과정 3학기
2023-04-04

## Slide 2: 이종위성군 선행연구자료
이종위성군 우주 감시정찰 기술
  프로젝트 : 이종위성군 성능 분석 및 설계/최적화
  작성 일자 : 2023.04.04
  작성자 : 연세대학교 우주비행제어 연구실 (이진진)
  연구목표 : 감시/정찰 임무 수행을 위한 이종 위성군의 설계 최적화 및 운용 개념 도출
  연구자료 요약 : 위의 연구목표를 달성하기 위해 이종위성군 설계와 관련된 해외 문헌 조사를 하였으며, 조사한 여러 문헌들 가운데 한반도를 관심지역으로 설정한 본 프로젝트의 연구 방향에 가장 적합하며 의미 있을 것으로 판단되는 두 편의 논문을 아래와 같이 선별함
    A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad
    Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao

## Slide 3: (1) A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad

## Slide 4: 이종위성군 선행연구자료
2019 Ibrahim Sanad
논문 주요내용
  이종 위성군의 운용목표인 신속성과 직결되는 SRT의 개념, 구성요소 및 단축 방법 등에 대한 내용을 기술한 후 이를 바탕으로 한 위성군의 설계 방법, 그리고 해당 방법을 적용하여 시뮬레이션 하였을 때 파라미터의 값에 따른 성능 지수의 변화 결과 및 향후 작업에 대한 권고사항을 포함한다.
[1] 연구목표
  자연재해 등 국방 및 자연안보와 관련된 사항에 신속하게 대응하기 위해 SRT(System Response Time)를 최대한 줄일 수 있는 이종위성군 설계
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 5: 이종위성군 선행연구자료
[2] 위성군 종류 및 주요기능
  Imaging Constellation
    고해상도 영상을 촬영함
  Relay Constellation
    Uplink를 통해 지상국에서부터 위성으로 명령을 전달함
    Downlink를 통해 위성에서부터 지상국으로 Data를 전송함
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 6: 이종위성군 선행연구자료
[3] SRT의 구성
  SRT(시스템 처리 시간)은 시스템 요청 제출 시점부터 생성된 이미지를 사용할 수 있을 때까지의 시간 간격을 정의하며 다음과 7가지 delay로 구성
    Command Preparation Time(T1) – Fixed
    Command uplink delay Time(T2) – Dynamic
    Command time and pre-collect Time(T3) – Fixed
    Intrinsic Response Time(IRT)(T4) – Dynamic
    Imaging and post processing Time(T5) – Fixed
    Data downlink delay Time(T6) – Dynamic
    Downlink Time(T7) – Fixed
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 7: 이종위성군 선행연구자료
[3] SRT의 구성
  Uplink 지연시간(T2) 및 Downlink 지연시간(T6)으로 인해 과도한 SRT가 발생할 수 있음 이상적인 경우는 모든 지연시간이 0일 때이며, 이 때 SRT=IRT(T4)가 됨
    Imaging 위성과 upper layer 위성 배치 사이에 양방향 ISL을 이용하여 T2와 T6을 줄임으로써 SRT를 크게 줄일 수 있음
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 8: 이종위성군 선행연구자료
[4] STK 분석
  LEO원격감지 시스템의 명령전달 및 데이터 복구를 다루는 이 논문의 접근 방법은 STK에 분석에 적합함
    Coverage, Analysis Workbench, STK Analyzer 등의 소프트웨어를 이용할 수 있음
    DV(predefined Design Value)가 실행되면 이와 연관된 MOP(Measure of Performances)가 각각 수집됨
    이 분석으로 DV의 변경이 MOP에 어떻게 영향을 주는지 볼 수 있음(curve 등의 그래프 제시)
[5] 위성 운용의 목표
  24시간 100% 커버를 달성하는 광학 위성군을 설계
  특정 공간 해상도를 달성하는데 필요한 탑재체 파라미터 지정
  SRT를 줄이기 위한 적도 평면에서의 최상의 relay 위성군을 설정
  신호를 수신 및 전송할 수 있는 지상국의 위치 설정
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 9: 이종위성군 선행연구자료
[6] 궤도
  [5]를 만족하도록 하는 DV 및 MOP 범위에서 도출된 다음의 세 가지 궤도 유형을 사용함
    LEO (Imaging constellation에 사용)
      Sun Synchronous Orbit(SSO) – 600km
      Mid Inclined Orbit(MIO) – 575km
    Circular MEO on Equatorial plane (Relay constellation에 사용)
      Mid Inclined Orbit(MIO) – 8,000km
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 10: 이종위성군 선행연구자료
[7] 이종 위성군 설계 방법의 요약
  FOV, 초점거리(f), detector pitch(DP) 등의 다양한 파라미터를 조정하여 커버리지 비율에 따라 SSO에 광학 위성군을 설계
  광학 탑재체 파라미터와 그에 따른 커버리지 및 공간 해상도의 영향을 설계 및 최적화
  SSO 위성군의 커버리지를 분석
    MIO 궤도에 Imaging constellation을 추가하여 중위도 지역의 재방문 주기 및 커버리지 증가율 분석
  Imaging과 relay constellation 간의 ISL 성능 차이를 통해 접근 기간을 늘리도록 relay constellation의 위성군을 구성
  Imaging 위성군과 비교하여 SRT 측면에서 이종 위성군의 성능을 분석
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 11: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Imaging Constellation)
FOV에 따른 센서의 감지 폭과 위성의 고도의 관계
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 12: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Imaging Constellation)
위성 수에 따른 낮 시간 동안의 커버리지 비율과 SSO의 고도의 관계
  FOV : 20˚
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 13: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Imaging Constellation)
위성 수에 따른 낮 시간 동안의 커버리지 비율과 FOV의 관계
  고도 : 600km
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 14: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Imaging Constellation)
FOV에 따른 낮 시간 동안의 커버리지 비율과 초점거리(f)의 관계
  1 μm의 센서 DP를 이용하여 5m GSD를 달성하기 위한 초점거리
  위성의 고도 : 600km / SSO 위성군 : 4대
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 15: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Imaging Constellation)
FOV에 따른 낮 시간 동안의 커버리지 비율과 초점거리(f)의 관계
  1 μm의 센서 DP를 이용하여 0.5m GSD를 달성하기 위한 초점거리
  위성의 고도 : 600km / SSO 위성군 : 4대
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 16: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Imaging Constellation)
위성 수에 따른 MIO의 고도와 SSO에 영향을 미치는 커버리지 비율의 관계
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 17: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Relay Constellation)
위성 수에 따른 지상국의 위도와 24시간 커버리지 비율의 관계
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)
1. What is the number of satellites on an Equatorial orbit that achieve continuous coverage of a GS?
: 위도 0~34˚까지는 모든 지상국에서 MEO 위성군에서 관측 가능한 위성이 4개 이상으로 구성되어 있다. (∵위성 4대 이상일 때 100% 커버)
2. What is the GS latitude?
: 34˚ 이하로 지정하는 것이 좋다.

## Slide 18: 이종위성군 선행연구자료
[8] 결과 분석(Relay Constellation)
Imaging 위성군만 운용하였을 때와 이종 위성군을 운용하였을 때, 목표 위도와 최대 SRT의 평균값의 관계
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)
3. What will be the effect of using this MEO constellation with its GS on the maximum SRT?
: 슬라이드 5쪽을 참고하여 두 그래프를 비교하면 이종 위성군을
운용하였을 경우에 최대 SRT가 20hr 가량 감소하는 것을 볼 수 있다.

## Slide 19: 이종위성군 선행연구자료
[9] 결론
  LEO원격감지 시스템의 명령전달 및 데이터 복구를 다루는 이 논문의 접근 방법은 STK에 분석에 적합함
  위성군 설계의 목표 및 제한조건은 위성군의 궤도 구성을 결정하는 주요 요소
  지구 관측 위성의 SRT 개선은 재해 위험 감소 및 국가 보안에 중요한 관심사
  위성의 고도, 궤도 평면 및 평면당 위성 수 등 위성군의 특성에 따라 시스템 가용성이 달라지고 이는 이종 위성군의 구성에 큰 영향을 줌
  이종 위성군의 최상의 구성을 위해서는 여러 조합을 연구해야 함
    출처 : (A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations, 2019 Ibrahim Sanad)

## Slide 20: (2) Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao

## Slide 21: 이종위성군 선행연구자료
2017 Shuang Zhao
논문 주요내용
  다중 목적 및 다중 제한 조건에 기초한 이종 위성군의 설계방법에 대해 다룬다. 또한, 기존의 대표적인 설계 방법인 Phase position uniformity method 와 Reconstruction configuration design method (based in optimization algorithm)을 비교한다. 마지막으로 다양한 재구성 설계 방법의 장단점을 분석하고 재구성 지수 시스템에 대한 생각과 최적 변수 선택 및 구성 최적화 설계의 제한 조건 설정을 제시한다.
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)

## Slide 22: 이종위성군 선행연구자료
[1] 이종 위성군의 정의
  위성군은 명확한 임무 요건을 가지고 있다. 즉, 모든 위성은 동일한 특정 임무를 중심으로 회전함
  위성군은 상대적으로 고정된 공간 기하학적 구조를 가짐.
  위성군의 공간구조는 워커와 동일한 균일성 및 대칭성을 가지지 않음
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)

## Slide 23: 이종위성군 선행연구자료
[2] 이종 위성군의 종류
  전 지구적 이종 위성군
    경도 -180~180˚, 위도 -90~90˚
    다른 종류의 궤도를 포함하며 다른 궤도의 위성 수는 다름
    Ex. 타원 궤도와 적도 궤도는 통신 도는 조기 경보 위성군,
    IGSO, GEO, MEO 궤도는 항법 위성군에 이용
  지역 이종 위성군
    지구 표면의 특정 영역을 포함하도록 설계됨
    다른 위성들 사이의 상대적 거리가 가깝고 각 위성은 위성군에서
    같은 임무를 수행(Ex. Molniya constellation)
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)

## Slide 24: 이종위성군 선행연구자료
[3] 이종 위성군의 재구성(Reconstruction)
  시스템 장애, 환경 문제 등에 직면하여 기존의 구성을 조정함으로써 위성군의 성능을 개선 및 새로운 요구 사항을 충족하는 일종의 방법
  위성군의 재구성은 다양한 적용 시나리오에 따라 다음으로 분류
    Satellite failure reconstruction
    Ground mission change reconstruction
  위성군의 재구성은 과정의 단계에 따라 다음으로 분류
    Reconstruction configuration design(본 논문에서 주로 다룸)
    Reconstruction process control
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)

## Slide 25: 이종위성군 선행연구자료
[4] Configuration Design
  기존의 지표와 방법을 사용하여 재구성의 수학적 모델을 설정하고 다양한 재구성 시나리오에 따라 최종 구성을 얻는 과정
  Phase uniformity method
    위성군 내 위성의 위상각을 조정하여 성능을 향상시키기 위해 위성 고장을
    Single, Multi coplanar, Multi non-coplanar failure로 분류됨
  Reconstruction Configuration design method (Based on Optimization Algorithm)
    효과적인 재구성 전략이 결정되며
    재구성 설계의 수학적 모델을 설정하고 기존의 최적화 알고리즘을 사용하여 모델의 최적 해를 얻음
    Satellite failure 뿐만 아니라 Ground mission change 재구성도 해결할 수 있음
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)

## Slide 26: 이종위성군 선행연구자료
[4] Configuration Design
  기존의 지표와 방법을 사용하여 재구성의 수학적 모델을 설정하고 다양한 재구성 시나리오에 따라 최종 구성을 얻는 과정
  Phase uniformity method
    장점 : 에너지 절약, 구현 단순성, 간단한 과정
    단점 : 위성 고장 재구성에만 적용, 최적성을 보장 불가능
  Reconstruction Configuration design method (Based on Optimization Algorithm)
    장점 : 범용성이 좋음, 재구성에 대한 특별한 요구사항 없음
    최종 구성의 최적성을 보장 가능
    단점 : 수학적 모델 및 구체적인 재구성 지표가 부족
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)

## Slide 27: 이종위성군 선행연구자료
[5] 이종 위성군 재구성의 제한조건
    재구성에 따른 위성군 성능저하
    운용 위성의 수
    재구성의 복구 능력
    재구성 에너지의 분배
    재구성 비용의 손실
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)

## Slide 28: 이종위성군 선행연구자료
[6] 이종 위성군 재구성의 목적함수
    일반적으로 목적함수는 재방문 시간, 응답 시간, 커버리지 비율 등의 위성군 성능 지수로 구성됨
    목적함수의 정해진 패턴 및 공식은 없으며 위성군의 유형에 따라 성능지수의 중요도 또한 다름
[7] 결론
    이종 위성군의 재구성 설계에 대한 연구는 복잡하지만 변경 가능한 지상 임무를 처리하는 능력을 향상시키고 기존 우주 임무의 안정성, 신뢰성 및 유연성을 키울 수 있음
    전략적 중요성과 응용 가치가 높음
    하지만 재구성 설계에 대한 모델 및 지표가 없는 것이 한계
    출처 : (Research on the configuration design method of heterogeneous constellation reconstruction under the multiple objective and multiple constraint, 2017 Shuang Zhao)