## Slide 1: 정기 연구미팅 보고
이진진
석사과정 2학기
2022-07-19

## Slide 2: 목차
지역 커버리지 초소형 위성군 궤도 설계 및 궤도 전개 연구
결론

## Slide 3: 연구/개발 개요
연구/개발 주제 및 성격
주요 목표 및 진행 상황
주요 목표 | 착수 | 마감 | 진행 |  | 비고
선행연구 자료조사 | 2022.07.19 | 2022.07.31 | 30 | % | 
위성군 궤도 설계 | YYYY.MM.DD | YYYY.MM.DD |  | % | 
위성군 궤도 전개 | YYYY.MM.DD | YYYY.MM.DD |  | % | 
주제 | 성격
지역 커버리지 초소형 위성군 궤도 설계 및 궤도 전개 연구 | 임무설계

## Slide 4: 지역 커버리지 초소형 위성군 궤도 설계 및 궤도 전개 선행 연구 조사

## Slide 5: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
연구 목적
  한반도 감시정찰을 위한 초소형 위성군 궤도 설계 목적
    저궤도 / 불연속 / 지역 커버리지 위성군 설계 문제에 속함
    설계 조건을 반영하여 일반적인 설계 방법을 제시하고 위성군의 재방문
    성능을 도출
  출처 (지역 커버리지 초소형 위성군 궤도 설계와 위성군 궤도 전개 연구, 2020 신진영)

## Slide 6: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
초소형 위성의 필요성
  위성의 소형화가 진행되면서 초소형 위성으로 이루어진 위성군 임무가 국가와
  민간 우주 사업에서 활발히 이루어지고 있음

## Slide 7: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
운용목적 | 한반도 감시정찰
특징 | 저궤도에서 운용하면서도 특정 지역에 대한 위성군의 성능이 뛰어나야 함
궤도 전개 방법 | 추력을 이용한 궤도 전개 방법 차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 방법
위성 궤도의 종류 | 저궤도 위성
위성의 개수 | 20~30기
임무 범위 | 서울을 포함한 한반도 인근의 주요 군사지역 10곳
설계 문제 | 불연속 지역 커버리지 설계 문제
연구의 최종 목표 | 재방문 주기를 최소화
이를 위해 제시된 위성군 | 동일 지상 궤적(CGT) 위성군
가장 중요하게 작용하는 궤도 요소 | 궤도 경사각

## Slide 8: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
전통적인 지역 커버리지 위성
  지구 정지궤도 및 지구 동기궤도에서 운용
  특정 지역을 적은 수의 위성으로 서비스 가능
(초)소형 위성
  저궤도에서 운용(GEO, HEO 위성 이용 불가)
  각 커버리지 성능이 낮음
  제한된 탑재체 성능 및 낮은 고도 조건을 반영해야 함

## Slide 9: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
중대형 위성 (ex. GPS, Iridium-Next, QZSS, IRNSS)
  중궤도 or 지구 정지궤도에서 운용
(초)소형 위성 (ex. SkySat, ICEYE X 시리즈, Capella 위성군)
  저궤도에서 운용
  탑재체 성능이 동일할 때, 고도가 높을수록 더 넓은 지역에 접근
  중대형과 동일한 성능을 내기 위해서 상대적으로 많은 수의 위성을 사용해야 함

## Slide 10: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
위성군의 종류
  1. 궤도의 고도
  2. 커버리지 범위 – 위성군이 서비스 구역으로 설정한 지역의 크기
  (1. 전지구 커버리지 2. 대상 커버리지 3. 지역 커버리지)
  3. 커버리지 연속성 – 위성 커버리지의 시간적 연속성
  (1. 연속 커버리지 – 공백 없이 연속적으로)
  (2. 불연속 커버리지 – 공백 시간을 허용)
  4. 커버리지 중첩성 – 몇 개의 위성이 동시에 활용되어야 하는가 (ex. 4중첩 위성군)

## Slide 11: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
위성군 설계 연구
  최초의 위성군 설계 – Clark가 제시함
    3개의 / 지구정지궤도 / 전지구 / 연속 커버리지 위성군
Ex. SOC (Street Of Coverage)
워커-스타 (Walker-star)
워커-델타 (Walker-delta)
플라워 위성군

## Slide 12: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
위성군 설계 연구
  지역 커버리지 위성군 연구
    1. 전통적인 위성군 설계 패턴을 이용하는 방법
    2. 수치 최적화 기법을 이용한 위성 궤도요소 최적화 방법
Ex. 지상 궤적 반복궤도를 사용한 위성군 재방문 성능 분석 연구
미국 지역 커버리지를 위한 워커 위성군 설계 연구
중국 지역 커버리지를 위한 위성군 설계 연구
유전 알고리즘을 이용한 한반도 지역 커버리지 위성군 설계

## Slide 13: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
위성군 설계 연구
  지역 커버리지 위성군 설계 기법
    1. 전통적인 전지구 커버리지 혹은 대상 커버리지 위성군 패턴을 이용한 지역 커버리지 설계 방법
    2. 기하학적, 동역학적 특징을 반영하여 해당 지역에 특화된 위성 궤도를 설계하는 방법
    3. 최적화 알고리즘을 사용한 위성 궤도 요소 최적화 방법

## Slide 14: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
지역 커버리지 위성군 설계 기법
  1. 전통적인 전지구 커버리지 혹은 대상 커버리지 위성군 패턴을 이용한 지역
  커버리지 설계 방법
    기존의 전통적인 설계 패턴을 사용 → 적은 개수의 설계 파라미터 설계 가능
    Ex. 워커 패턴 3가지 파라미터 – 총 위성 수(T)
    총 궤도 평면 수(P)
    위성 간 위상 차 인수(F)
    → 고도 및 궤도 경사각을 선정한 뒤 3개의 파라미터를 결정하면 설계 완료
    But, 전지구 or 대상 커버리지를 목적으로 했기 때문에 특정 지역에 대한 성능 향상에 한계가 있음.
    기하학적 요소만 고려된 결과 → 동역학적 성질은 고려하지 않음
    Ex

## Slide 15: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
지역 커버리지 위성군 설계 기법
  2. 기하학적, 동역학적 특징을 반영하여 해당 지역에 특화된 위성 궤도를
  설계하는 방법
    일반적으로 단일 위성 시스템의 궤도를 설계할 때 주로 사용되는 방법
    위성의 공전 주기,
    궤도 평면의 섭동 특성,
    지구의 자전 주기를 고려한 지상 궤적 반복궤도 설계
    → 위성군의 모든 위성이 같은 지상 궤적을 그리는
    동일 지상 궤적 위성군(CGT 위성군)으로 정의

## Slide 16: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
지역 커버리지 위성군 설계 기법
  3. 최적화 알고리즘을 사용한 위성 궤도 요소 최적화 방법
    장점 : 설계 자유도가 높고 모든 위성의 궤도 요소를 최적화할 수 있다.
    단점 : Two-body problem 또는 J2 섭동만을 반영한 동역학 모델을 사용하기
    때문에 해가 설정한 동역학 모델에 한정된다.
    특정 조건에 특화된 해이므로 반복 설계가 어렵고 20기 이상의 위성군의
    실제 운용 전략을 고려하기 어렵다.

## Slide 17: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
지역 재방문 성능 결정
  궤도 장반경이 동일할 때 특정 지역에 대한 위성의 평균 재방문 성능은
  위성의 궤도 경사각에 주된 영향을 받음

## Slide 18: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
초소형 위성군 발사 및 궤도 전개
  초소형 위성을 발사하는 방법
    전용 발사체를 사용 : 300 kg 이하의 적재용량을 갖고 저궤도까지 운행함.
    지상 발사체 뿐만 아니라 공중에서 발사하는 공중 발사체
    도 고려할 수 있음
    중대형 위성과의 탑승 공유 : 소형 위성은 보조 페이로드로서 탑재됨
    사출 이후 계획한 위성군 배치를 가지기 위한 적절
    한 전개 전략이

## Slide 19: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
초소형 위성군 발사 및 궤도 전개
  초소형 위성군 궤도 전개 방법
    추력을 이용한 궤도 전개 방법
    추력을 사용하지 않는 방법 : 차등 대기 항력을 이용한 고도 조정을 통해 위성 간
    상대위치를 조정
    → 위성이 대기로부터 받는 항력을 이용한 궤도 제어 방법
    (위성체의 형상, 질량, 궤도 장반경에 따라 큰 영향을 받음)
    동일 평면에 사출된 8기의 위성을 균등하게 배치 가능

## Slide 20: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
CGT 위성군 vs 워커-델타 위성군 비교
  3가지 궤도 경사각 조건
    1. 최적 궤도 경사각
    2. 한국형 발사체를 고려한 궤도 경사각
    3. 태양 동기 궤도 경사각
  J2 섭동을 고려한 시뮬레이션
    최적 궤도 경사각을 사용하지 않을 경우
    : CGT > 워커-델타 위성군 (최대, 평균)
    최적 궤도 경사각을 사용할 경우
    : CGT = 워커-델타 위성군 (평균)
    CGT > 워커-델타 위성군 (최대)
    CGT < 워커-델타 위성군 (특정 패턴에서)

## Slide 21: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
한반도 감시정찰 초소형 위성군 임무 / 궤도 전개 전략
  20~30기의 위성을 이용하여 한반도 및 한반도 인근 지역을 빠르게 재방문 하는
  위성군 설계를 목적
  위성군 설계 연구의 성능 분석 결과를 고려함 + 현실적인 임무 조건을 반영함
    최적 궤도 경사각을 사용한 ‘워커-델타 위성’으로 결정

## Slide 22: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
워커-델타 위성
  다수의 위성이 균등하게 배치된 평면이 적도 평면 상에서 대칭적으로 배치된 형태
  동일한 궤도 평면을 가지는 위성들은 하나의 발사체에 탑재되어 한 번에 발사됨
  발사체에서 사출된 후 궤도 전개를 통해 설정한 배치 형태를 달성

## Slide 23: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
최적 궤도 경사각 산출 알고리즘
  (Ω, u) 공간에서 2차원 커버리지 맵을 활용
  위성의 관측 탑재체 커버리지 범위를 반영한 관측 가능성을
  궤도 경사각 별로 정량화
  단일 및 다수의 지표면 표적에 대해
  ‘관측 가능성을 최대로 하는 최적 궤도 경사각을 산출＇

## Slide 24: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
연구의 의의
  위성의 궤도 경사각이 지역 재방문 성능에 결정적인 역할을 함
  관심 지역을 빠르게 재방문 할 수 있는 동일 지상 궤적 위성군 설계함
  특정 지역에 대해 짧은 재방문 주기를 가지는 위성군을 설계하기 위해 일반적이고 해석적인 설계 방법을 단계별로 제시하여 복잡한 최적화 알고리즘이나 반복적인 시뮬레이션 없이 간단하게 지역 커버리지 위성군을 설계할 수 있도록 함

## Slide 25: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
차등 대기 항력을 이용한 위성군 궤도 전개의 의의
  차등 대기 항력을 이용한 동일 평면 상의 궤도 전개 개념을 바탕으로 문제를 직접 수식적으로 정의하였으며 간단한 모델링을 통해 해당 문제를 해결하는 알고리즘을 구성함
  주어진 궤도 조건 및 환경 조건에서 차등 대기 항력 제어를 이용한 궤도 전개를 수행할 경우 소요되는 총 시간을 도출함

## Slide 26: 결론

## Slide 27: 요약 및 연구계획
연구내용 요약 및 방법
  위성군 궤도 설계 연구
    단일 및 다중 관심 지역 재방문 성능에 주된 영향을 미치는 궤도 경사각
    최적화 과정
    워커-델타 패턴과 CGT 위성군 패턴을 설계
    최종적으로 연구 결과를 종합하여 재방문 주기를 줄이는 지역 커버리지 위성군을 설계

## Slide 28: 요약 및 연구계획
연구내용 요약 및 방법
  위성군 궤도 전개 연구 – 대기 항력을 이용한 전개 전략
    차등 대기 항력을 이용한 궤도 전개 전략을 수식적으로 정의하고 상태 변수로 위성과 제어 위성 간의 위도 인수 차로 정의
    앞서 산출한 자세 전환 시점 결과를 적용하여 시뮬레이션을 진행

## Slide 29: 요약 및 연구계획
연구계획
  위성군 궤도설계 및 전개 관련 논문 추가 정리
  Vallado 궤도요소, 좌표계 변환, 섭동 관련 부분 공부
  시뮬레이션 단계에 필요한 시스템 공부(ex) GMAT)
  기존 연구에서 보완하거나 새로운 문제 해결 방향 도출

## Slide 30: 경청해 주셔서 감사합니다.
발표자: 이진진
이메일: jj95lee@yonsei.acl.kr
질의응답