## Slide 1: 본심사 발표 이진 선형 계획법을 이용한 한반도 관측 목표의 이종 위성군 궤도 설계 및 운용 방법 연구
연세대학교 천문우주학과
석사과정 5학기 이진진
2024-06-21

## Slide 2: 목차
시뮬레이션 환경 설정 및 APC Decomposition
준대칭 기법 (vs 워커-델타 위성군)
이진 선형 계획법(BILP)
이진 선형 계획법을 적용한 이종 위성군 운용
결론
연구의 개요 및 주요 참고문헌

## Slide 3: 연구의 개요

## Slide 4: 연구 배경
위성군의 탄생 배경
  인공위성 개발 이후, 복잡한 상황 속에서 운용되는 고차원적 연구가 진행
  시간 및 공간 등 특정 상황에 따라 요구조건을 유동성 있게 변경해야 하는 임무의 필요성이 제기되기 시작
  복잡한 임무 목표 달성을 위해 하나의 위성을 운용하는 것에 그치지 않고 둘 이상의 위성체를 동시에 운용하는 위성군이라는 개념이 새롭게 탄생
이종 위성군
  이처럼 둘 이상의 위성체를 동시에 운용하는 위성군 중에, 각기 다른 특성을 갖는 위성이 그룹 내에서 상호작용할 수 있도록 고안된 개념이 이종 위성군
  이종 위성군은 각 위성의 성격에 따라 다음과 같이 구분 가능
    서로 다른 종류의 탑재체가 포함된 위성군
    서로 다른 종류의 궤도 유형을 동시에 운용하는 위성군
Notes: 이종이라는 용어를 어떤 지표로 구분할 것인가에 따라 개념이 조금씩 달라짐

## Slide 5: 이종 위성군의 개념
지표에 따른 이종 위성군의 구분 및 종류
운용 궤도 유형
Payload 차이
다양한
궤도 유형
궤도평면
차이
RAAN 차이
편대비행
동일 Payload
성능 차이
이종 Payload
Multi-Satellite
Starlink
SAR/EO
초소형 위성
GPS
Terra SAR
OptiSAR
A-train
Heterogeneous
satellite Constellation
Homogeneous
satellite Constellation
  출처 : 카이스트 [HS-11] HSRC 1단계 중간평가 자체점검 발표자료 v00_YSU_2024.4.3

## Slide 6: 이종 위성군의 해외 연구사례(1)
OptiSAR 프로젝트
  SAR-XL 기술을 사용하는 SAR위성과 2분 뒤에 따라오는 광학 위성으로 구성
궤도 정보
  네 쌍의 위성들은 궤도면 주위에 등간격으로 배치
Orbit | Function | Inclination | Number of Satellite |  |  | 
 |  |  | Optics | SAR | Total | 
SSO | 지구 관측 임무 (LTAN 10:30) | 98˚ | 4 | 4 | 8 | 16
MIO | 중위도 지역의 높은 재방문율 허용 | 45˚ | 4 | 4 | 8 | 
Payload | Dual mode Cam/Band | 
Optics | Multi-spectral pushbroom | 고해상도(0.5m GSD)의 듀얼모드 광학 카메라 사용
 | RGB color video | 
SAR | X-band(1m class) | SAR-XL 기술을 이용한 듀얼밴드 사용
 | L-band(5m class) | 
  출처 : P. Fox, G. Tyc, and K. Beckett, “The UrtheCast SAR-XL multi-band, multi-aperture spaceborne SAR system,” 2017 IEEE Radar Conference (RadarConf), pp. 1761–1764, May 2017.
Notes: OPTISAR 연구의 목표 작성
하지만 프로젝트 무산됨

## Slide 7: 이종 위성군의 해외 연구사례(2)
신속한 SRT 제공을 위한 이종위성군 설계 연구
  자연재해 등 국방 및 자연안보에 신속하게 대응
  SRT(System Response Time)를 최대한 줄일 수 있는 이종위성군 설계
  SRT 성능을 향상시키기 위해 서로 다른 기능을 하는 두 종류의 위성(Imaging 위성과 Relay 위성)을 Cross-Link하여 운용함
  출처 : I. Sanad and D. G. Michelson, "A Framework for Heterogeneous Satellite Constellation Design for Rapid Response Earth Observations," 2019 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, USA, 2019, pp. 1-10, doi: 10.1109/AERO.2019.8741813.
Constellation type | Imaging |  | Relay
Orbit Type | SSO | MIO | MEO
Orbital altitude | 600km | 575km | 8,000km
Number of satellites | 4 | 4 | 4 ≤
Inclination | 98˚ | 45˚ | 0˚
Sensor FOV | 40˚ |  | -
Swath Width(SW) | 437km |  | -
Sensor Focal length | 1.35m |  | -
Sensor Detector pitch | 1 μm |  | -
GSD | 0.5m |  | -
Daylight global coverage % | 98.75% |  | -
GS latitude | 30˚~34˚ |  | 
GSD |  | 0.5m | 5m
Focal length |  | 1.2~1.4m | 0.12~0.14m
DP |  | 1 μm | 1μm
FOV | 20˚ | 212 km (@600km altitude) | 
 | 40˚ | 473 km (@600km altitude) | 
GSD
Notes: OPTISAR 연구의 목표 작성
하지만 프로젝트 무산됨

## Slide 8: 이종 위성군의 국내 연구사례(1), (2)
초소형 위성군 궤도설계와 유지 방법 연구(황영민, 2019)
  한반도 및 인근의 주요 군사기지를 관심지역으로 한 감시정찰 위성군 설계
  한반도에 잠재적 위협이 될 수 있는 요소를 파악하여 국내 안보 강화에 기여
지역 커버리지 초소형 위성군 연구(신진영, 2020)
  좁은 커버리지와 저궤도 조건을 반영한 초소형 위성군 궤도 설계
  커버리지 및 재방문 주기 성능 지수 향상을 위해 관심지역의 위도와 궤도 경사각의 관계를 연구
연구 방법
  위성군 설계 패턴 : 워커-델타 위성군(T/P/F)
  각 경우 별 평균 재방문 주기의 성능 지수를 비교하여 최적의 조합을 선택

## Slide 9: 연구의 목적 및 의의
이종 위성군의 연구 목표
  다양한 궤도를 사용하여 이종 위성군을 운용하였을 때 얼마나 더 높은 성능을 내는 지 FoM을 세우고 각각의 지표를 기준으로 상황별 최적 결과를 도출
  대표적인 두 가지의 설계 방법을 비교하여 기술 및 비용면에서 더 효율적인 위성군 설계 방법을 선택하는 것
    Quasi-symmetric Method(준대칭 기법)
    BILP Method(이진 선형 계획법)
연구의 의의
  기존에 널리 쓰이던 준대칭 기법의 한계를 지적하고 위성군 사용자의 구체적인 요구사항을 고려하여 최적의 설계 방법을 제안
  국내에서도 적용할 수 있는 두 곳 이상의 관심지역의 좌표를 정밀하게 설정하고 이진 선형 계획법이 갖는 강점을 실험 결과로서 재확인
  향후 국내 인공위성 운용 분야에서 활용될 이종 위성군 체계의 발전에 기여할 것으로 기대

## Slide 10: 주요 참고 문헌 정보

## Slide 11: 이진 선형 계획법 참고 문헌
주요 참고 문헌
  Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327
    이진 선형 계획법의 전체적인 개념 및 흐름을 소개
  Lee, Hang Woon and Koki Ho. “AAS 20-498 BINARY INTEGER LINEAR PROGRAMMING FORMULATION FOR OPTIMAL SATELLITE CONSTELLATION RECONFIGURATION” (2020).
    이진 선형 계획법을 이용한 위성군 배치의 재구성에 대한 내용을 중점적으로 소개

## Slide 12: 시뮬레이션 환경 설정

## Slide 13: 시뮬레이션 환경 설정
초기 조건
  lee(2020)에서 도출한 결과와 실제 연구 결과의 비교를 위해 동일한 값으로 설정
1. 시간 정보 설정
2. 관심지역 정보 설정
3. 기준 위성의 궤도 요소 정보 설정
Epoch Time | 전파 시간 | TimeStep | 
24.01.01 00:00:00 | 1 day | 120 s | 720
Epoch Time | 전파 시간 | TimeStep | 
24.01.01 00:00:00 | 1 day | 120 s | 720
위도() | 경도() | 최소 고도각 | 커버리지 요구 횟수
34.75˚N | 84.39˚W | 5˚ | 1
 |  | 최소 고도각 | 커버리지 요구 횟수
34.75˚N | 84.39˚W | 5˚ | 1
12/1 | 8059km | 0 | 102.9˚ | 0˚ | 98.3˚ | 0˚
12/1 | 8059km | 0 | 102.9˚ | 0˚ | 98.3˚ | 0˚

## Slide 14: 지상 궤적 반복 궤도(RGT)
Repeating Ground Track 궤도
  모든 설계기법에 대해 기본적으로 가정한 궤도
  일반 궤도에 비해 높은 커버리지 성능을 보임
  위성이 특정 횟수의 공전을 마치면 궤도 전파 초기의 위치로 돌아오는 특징
    주어진 전파 시간 동안 위성의 공전 횟수 :
    초기 위치로 돌아오는 데 걸리는 시간 :
    ex) / = 12/1 : 하루에 12번 공전 후 초기 위치로 돌아오는 RGT 궤도
  RGT 궤도의 특성을 이용하여 궤도 장반경(값을 역으로 계산 가능

## Slide 15: 지상 궤적 반복 궤도(RGT)
Repeating Ground Track 궤도
  출처 : Sharon D. Vtipil and Brett Newman, “Determining an Earth Observation Repeat Ground Track Orbit for an Optimization Methodology”, Journal of Spacecraft and Rockets 2012 49:1, 157-164
    제외한 나머지는 모두 상수
Notes: Ts, Tg가 뭔지 설명

## Slide 16: APC Decomposition

## Slide 17: APC Decomposition
APC Decomposition의 개념
  두 설계 기법의 기초가 되는 사전 작업
  기준이 되는 위성(Seed Satellite) 하나만을 운용하였을 때의 정보를 이용하여 여러 대의 위성을 운용하였을 때의 결과를 수학적으로 계산하는 과정
  다음의 세 단계로 구성
    Access Profile
    Constellation Pattern Vector
    Coverage Timeline

## Slide 18: APC Decomposition의 간단한 예시
APC Decomposition의 예시
 | 4/1 | 0 | 50˚ | 0˚ | 350.2˚ | 0˚
 | 4/1 | 0 | 50˚ | 0˚ | 350.2˚ | 0˚
 | 4/1 | 0 | 50˚ | 0˚ | 170.2˚ | 0˚
 | 4/1 | 0 | 50˚ | 0˚ | 350.2˚ | 0˚
 | 4/1 | 0 | 50˚ | 0˚ | 350.2˚ | 0˚
 | 4/1 | 0 | 50˚ | 0˚ | 170.2˚ | 0˚
    첫번째 위성( Seed Satellite와 궤도요소가 일치하므로
    두번째 위성( 아래의 식에 의해
    (N : 총 위성 수)
  출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327

## Slide 19: 준대칭 기법(vs 워커-델타 위성군)

## Slide 20: 준대칭 기법의 설계 개념
준대칭 기법의 흐름도
    ① Seed Satellite의 시간, 관심지역 및
    궤도요소 정보를 입력한다.
    ② N은 위성의 수에 해당하며 첫 번째 n을
    0으로 시작하여 N이 최대 L이 될 때
    까지 반복한다.
    ③ 로 정의하며, nint는 가장
    가까운 정수를 뜻하는 함수다.
    값에 따라 균등하게 Constellation
    Pattern Vector를 생성한다.
    ④ 모든 관측시간에 대해 최소 커버리지
    요구횟수를 달성할 때까지 위성의
    Timeline을 반복 누적하다가 달성 시,
    전체 관측 시간 동안의 Coverage
    Timeline을 출력한다. 달성 불가 시,
    위성 수를 추가하여 반복한다.
①
②
③
④
  출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327

## Slide 21: 준대칭 기법 설계 방법
n의 배열
  흐름도를 바탕으로 N=1, 을 입력 값으로 하여 위성군 설계 시작
  아래의 식에 따라 n의 배열 및 총 위성 수 도출 가능
0 | 33 | 65 | 98 | 131 | 164 | 196 | 229 | 262 | 295 | 327
0 | 33 | 65 | 98 | 131 | 164 | 196 | 229 | 262 | 295 | 327
360 | 393 | 425 | 458 | 491 | 524 | 556 | 589 | 622 | 655 | 687
360 | 393 | 425 | 458 | 491 | 524 | 556 | 589 | 622 | 655 | 687

## Slide 22: 준대칭 기법 설계 방법
의 배치
  n의 범위 : 0이상 720 미만의 정수 (720개)
  𝛺의 범위 : 0이상 360 미만의 유리수
  𝛺의 배치를 아래의 식에 따라 계산 가능
0 | 16.5 | 32.5 | 49 | 65.5 | 82 | 98 | 114.5 | 131 | 147.5 | 163.5
0 | 16.5 | 32.5 | 49 | 65.5 | 82 | 98 | 114.5 | 131 | 147.5 | 163.5
180 | 196.5 | 212.5 | 229 | 245.5 | 262 | 278 | 294.5 | 311 | 327.5 | 343.5
180 | 196.5 | 212.5 | 229 | 245.5 | 262 | 278 | 294.5 | 311 | 327.5 | 343.5

## Slide 23: 준대칭 기법 설계 방법
의 배치
  RGT 궤도의 특성을 이용하여 𝑀의 배치를 아래의 식에 따라 계산 가능
  ()
98.3 | 261.9 | 65.6 | 229.2 | 32.8 | 196.5 | 0.1 | 163.8 | 327.4 | 131 | 294.7
98.3 | 261.9 | 65.6 | 229.2 | 32.8 | 196.5 | 0.1 | 163.8 | 327.4 | 131 | 294.7
98.3 | 261.9 | 65.6 | 229.2 | 32.8 | 196.5 | 0.1 | 163.8 | 327.4 | 131 | 294.7
98.3 | 261.9 | 65.6 | 229.2 | 32.8 | 196.5 | 0.1 | 163.8 | 327.4 | 131 | 294.7

## Slide 24: 워커-델타 위성군과의 비교
워커-델타 위성군 설계 개념(T:P:F=18:3:1)
  T, P, F 3가지의 parameter로 비교적 간단히 위성군 설계를 할 수 있음
  대표적인 위성군 설계 패턴
    T : 총 위성의 수
    P : 궤도 평면의 수
    F : 인접 궤도 간의 위상차
  출처 (초소형 위성군 궤도설계와 궤도유지 방법 연구, 2020 황영민)
  (T=P일 경우)

## Slide 25: 워커-델타 위성군과의 비교
F 값에 따른 Coverage 변화(T, P=22)
F | 
0 | 38.33
1 | 41.67
2 | 84.31
3 | 66.94
4 | 99.72
5 | 89.03
6 | 94.31
7 | 92.92
8 | 62.50
9 | 86.94
10 | 100.00
F | 
0 | 38.33
1 | 41.67
2 | 84.31
3 | 66.94
4 | 99.72
5 | 89.03
6 | 94.31
7 | 92.92
8 | 62.50
9 | 86.94
10 | 100.00
F | 
11 | 75.00
12 | 80.69
13 | 86.61
14 | 94.72
15 | 95.83
16 | 89.17
17 | 95.42
18 | 98.19
19 | 98.61
20 | 68.33
21 | 66.25
F | 
11 | 75.00
12 | 80.69
13 | 86.61
14 | 94.72
15 | 95.83
16 | 89.17
17 | 95.42
18 | 98.19
19 | 98.61
20 | 68.33
21 | 66.25

## Slide 26: 워커-델타 위성군과의 비교
워커-델타 위성군(T:P:F=22:22:10) vs 준대칭 기법
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 16.36 | 261.9
3 | 32.73 | 65.6
4 | 49.09 | 229.2
5 | 65.45 | 32.8
6 | 81.82 | 196.5
7 | 98.18 | 0.1
8 | 114.55 | 163.8
9 | 130.91 | 327.4
10 | 147.5 | 131
11 | 163.64 | 294.7
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 16.36 | 261.9
3 | 32.73 | 65.6
4 | 49.09 | 229.2
5 | 65.45 | 32.8
6 | 81.82 | 196.5
7 | 98.18 | 0.1
8 | 114.55 | 163.8
9 | 130.91 | 327.4
10 | 147.5 | 131
11 | 163.64 | 294.7
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 196.36 | 261.9
14 | 212.73 | 65.6
15 | 229.09 | 229.2
16 | 245.45 | 32.8
17 | 261.82 | 196.5
18 | 278.18 | 0.1
19 | 294.55 | 163.8
20 | 310.91 | 327.4
21 | 327.27 | 131
22 | 343.64 | 294.7
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 196.36 | 261.9
14 | 212.73 | 65.6
15 | 229.09 | 229.2
16 | 245.45 | 32.8
17 | 261.82 | 196.5
18 | 278.18 | 0.1
19 | 294.55 | 163.8
20 | 310.91 | 327.4
21 | 327.27 | 131
22 | 343.64 | 294.7
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 16.5 | 261.9
3 | 32.5 | 65.6
4 | 49 | 229.2
5 | 65.5 | 32.8
6 | 82 | 196.5
7 | 98 | 0.1
8 | 114.5 | 163.8
9 | 131 | 327.4
10 | 147.5 | 131
11 | 163.5 | 294.7
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 16.5 | 261.9
3 | 32.5 | 65.6
4 | 49 | 229.2
5 | 65.5 | 32.8
6 | 82 | 196.5
7 | 98 | 0.1
8 | 114.5 | 163.8
9 | 131 | 327.4
10 | 147.5 | 131
11 | 163.5 | 294.7
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 196.5 | 261.9
14 | 212.5 | 65.6
15 | 229 | 229.2
16 | 245.5 | 32.8
17 | 262 | 196.5
18 | 278 | 0.1
19 | 294.5 | 163.8
20 | 311 | 327.4
21 | 327.5 | 131
22 | 343.5 | 294.7
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 196.5 | 261.9
14 | 212.5 | 65.6
15 | 229 | 229.2
16 | 245.5 | 32.8
17 | 262 | 196.5
18 | 278 | 0.1
19 | 294.5 | 163.8
20 | 311 | 327.4
21 | 327.5 | 131
22 | 343.5 | 294.7
: 오차율 1% 미만 (총 위성의 수 = L의 약수 일 때, 완벽히 일치)
: 완벽히 일치

## Slide 27: 워커-델타 위성군과의 비교
워커-델타 위성군 vs 준대칭 기법
  WD :
  QS :
    (ex. =12)
    → 정수배

## Slide 28: 워커-델타 위성군과의 비교
워커-델타 위성군(T:P:F=20:20:8) vs 준대칭 기법
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 18 | 242.3
3 | 36 | 26.3
4 | 54 | 170.3
5 | 72 | 314.3
6 | 90 | 98.3
7 | 108 | 242.3
8 | 126 | 26.3
9 | 144 | 170.3
10 | 162 | 314.3
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 18 | 242.3
3 | 36 | 26.3
4 | 54 | 170.3
5 | 72 | 314.3
6 | 90 | 98.3
7 | 108 | 242.3
8 | 126 | 26.3
9 | 144 | 170.3
10 | 162 | 314.3
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 198 | 242.3
14 | 216 | 26.3
15 | 234 | 170.3
16 | 252 | 314.3
17 | 270 | 98.3
18 | 288 | 242.3
19 | 306 | 26.3
20 | 324 | 170.3
21 | 342 | 314.3
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 198 | 242.3
14 | 216 | 26.3
15 | 234 | 170.3
16 | 252 | 314.3
17 | 270 | 98.3
18 | 288 | 242.3
19 | 306 | 26.3
20 | 324 | 170.3
21 | 342 | 314.3
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 18 | 242.3
3 | 36 | 26.3
4 | 54 | 170.3
5 | 72 | 314.3
6 | 90 | 98.3
7 | 108 | 242.3
8 | 126 | 26.3
9 | 144 | 170.3
10 | 162 | 314.3
위성번호 (k) |  | 
1 | 0 | 98.3
2 | 18 | 242.3
3 | 36 | 26.3
4 | 54 | 170.3
5 | 72 | 314.3
6 | 90 | 98.3
7 | 108 | 242.3
8 | 126 | 26.3
9 | 144 | 170.3
10 | 162 | 314.3
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 198 | 242.3
14 | 216 | 26.3
15 | 234 | 170.3
16 | 252 | 314.3
17 | 270 | 98.3
18 | 288 | 242.3
19 | 306 | 26.3
20 | 324 | 170.3
21 | 342 | 314.3
위성번호 (k) |  | 
12 | 180 | 98.3
13 | 198 | 242.3
14 | 216 | 26.3
15 | 234 | 170.3
16 | 252 | 314.3
17 | 270 | 98.3
18 | 288 | 242.3
19 | 306 | 26.3
20 | 324 | 170.3
21 | 342 | 314.3

## Slide 29: 워커-델타 위성군과의 비교
워커-델타 위성군(T:P:F=20:20:8) vs 준대칭 기법
워커-델타 위성군
준대칭 기법

## Slide 30: 워커-델타 위성군과의 비교
준대칭 기법의 한계
  궤도 평면 수가 총 위성 수와 같다
    항상 최대의 평면을 구성
    워커 델타 위성군만큼 간단히 설계할 수 없음
  워커 델타 위성군에 비해 가지는 이점이 없음
  새로운 방법의 위성군 최적화 설계 방법의 필요성이 제기됨

## Slide 31: 이진 선형 계획법

## Slide 32: 이진 선형 계획법(BILP) 설계 개념
BILP Method(Binary Integer Linear Programming)
  최적화 프로그래밍을 거쳐 최적의 동선에 위성을 배치
  준대칭 기법에 비해 적은 위성으로도 커버리지 성능 최적화 가능
  비대칭으로 위성을 배치하는 새로운 설계 방법
이진 선형 계획법의 흐름도
  출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327

## Slide 33: 이진 선형 계획법 설계 개념
이진 선형 계획법의 이해를 위한 간단한 그림
  모든 위성(1 ~ N)과 모든 n(0 ~)을 1대1로 대응, 즉, 모든 상황을 가정
  관심지역으로부터 위성이 관측되면 1로, 그렇지 않다면 0으로 이진수로 나타냄
  모든 조합을 전부 확인하는 과정의 비효율성을 피하기 위해 선택 가능한 n의 배열만을 추려가며 무작위로 선택하는 프로그램을 구현함
  출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327

## Slide 34: 이진 선형 계획법 설계 개념
중복 없이 배치 가능한 n의 개수 = 427
중복 없이 배치 가능한 n의 개수 = 269
중복 없이 배치 가능한 n의 개수 = 140
중복 없이 배치 가능한 n의 개수 = 20
중복 없이 배치 가능한 n의 개수 = 1
Timeline 중복 횟수 최소화를 이용한 배치
그 이후엔 최소한의 중복으로 배치
중복 없이 배치 가능한 n의 개수 = 0

## Slide 35: 이진 선형 계획법의 결과 검증
새로운 해의 도출 결과 1
  시행횟수 : 2228
  소요시간 : 5565.87초 (약 1시간 32분 45초)
  n = [0, 44, 109, 156, 195, 205, 290, 318, 356, 367, 451, 458, 464, 500, 530, 612, 623, 655]
수학적인 계산 결과
실제 시뮬레이션 결과

## Slide 36: 이진 선형 계획법의 결과 검증
결과 1의 궤도요소
1 | 0 | 0 | 98.3
2 | 44 | 22 | 194.3
3 | 109 | 78 | 242.3
4 | 156 | 54.5 | 164.3
5 | 195 | 97.5 | 8.3
6 | 205 | 102.5 | 308.3
7 | 290 | 145 | 158.3
8 | 318 | 159 | 350.3
9 | 356 | 178 | 122.3
1 | 0 | 0 | 98.3
2 | 44 | 22 | 194.3
3 | 109 | 78 | 242.3
4 | 156 | 54.5 | 164.3
5 | 195 | 97.5 | 8.3
6 | 205 | 102.5 | 308.3
7 | 290 | 145 | 158.3
8 | 318 | 159 | 350.3
9 | 356 | 178 | 122.3
10 | 367 | 183.5 | 56.3
11 | 451 | 225.5 | 272.3
12 | 458 | 229 | 230.3
13 | 464 | 232 | 194.3
14 | 500 | 250 | 338.3
15 | 530 | 265 | 158.3
16 | 612 | 306 | 26.3
17 | 623 | 311.5 | 320.3
18 | 655 | 327.5 | 128.3

## Slide 37: 이진 선형 계획법의 결과 검증
새로운 해의 도출 결과 2
  시행횟수 : 1736
  소요시간 : 4324.69초 (약 1시간 12분 4초)
  n = [0, 38, 64, 88, 111, 150, 161, 245, 251, 259, 354, 420, 451, 462, 574, 612, 623, 709]
수학적인 계산 결과
실제 시뮬레이션 결과

## Slide 38: 이진 선형 계획법의 결과 검증
결과 2의 궤도요소
1 | 0 | 0 | 98.3
2 | 38 | 19 | 230.3
3 | 64 | 32 | 74.3
4 | 88 | 44 | 290.3
5 | 111 | 55.5 | 152.3
6 | 150 | 75 | 278.3
7 | 161 | 80.5 | 212.3
8 | 245 | 122.5 | 68.3
9 | 251 | 125.5 | 32.3
1 | 0 | 0 | 98.3
2 | 38 | 19 | 230.3
3 | 64 | 32 | 74.3
4 | 88 | 44 | 290.3
5 | 111 | 55.5 | 152.3
6 | 150 | 75 | 278.3
7 | 161 | 80.5 | 212.3
8 | 245 | 122.5 | 68.3
9 | 251 | 125.5 | 32.3
10 | 259 | 129.5 | 344.3
11 | 354 | 177 | 134.3
12 | 420 | 210 | 98.3
13 | 451 | 225.5 | 272.3
14 | 462 | 231 | 206.3
15 | 574 | 287 | 254.3
16 | 612 | 306 | 26.3
17 | 623 | 311.5 | 320.3
18 | 709 | 354.5 | 164.3

## Slide 39: 이진 선형 계획법의 결과 검증
새로운 해의 도출 결과 3
  시행횟수 : 212
  소요시간 : 501.56초 (약 8분 21초)
  n = [0, 49, 65, 76, 161, 172, 199, 210, 306, 323, 372, 465, 502, 531, 626, 637, 675, 703]
수학적인 계산 결과
실제 시뮬레이션 결과

## Slide 40: 이진 선형 계획법의 결과 검증
결과 3의 궤도요소
1 | 0 | 0 | 98.3
2 | 49 | 24.5 | 164.3
3 | 65 | 32.5 | 68.3
4 | 76 | 38 | 2.3
5 | 161 | 80.3 | 212.3
6 | 172 | 86 | 146.3
7 | 199 | 99.5 | 344.3
8 | 210 | 105 | 278.3
9 | 306 | 153 | 62.3
1 | 0 | 0 | 98.3
2 | 49 | 24.5 | 164.3
3 | 65 | 32.5 | 68.3
4 | 76 | 38 | 2.3
5 | 161 | 80.3 | 212.3
6 | 172 | 86 | 146.3
7 | 199 | 99.5 | 344.3
8 | 210 | 105 | 278.3
9 | 306 | 153 | 62.3
10 | 323 | 161.5 | 320.3
11 | 372 | 186 | 26.3
12 | 465 | 232.5 | 188.3
13 | 502 | 251 | 326.3
14 | 531 | 265.5 | 152.3
15 | 626 | 313 | 302.3
16 | 637 | 318.5 | 236.3
17 | 675 | 337.5 | 8.3
18 | 703 | 351.5 | 200.3

## Slide 41: 이진 선형 계획법을 적용한 이종위성군 설계

## Slide 42: 이진 선형 계획법을 적용한 이종 위성군 설계 개념
고도와 경사각이 서로 다른 궤도를 동시에 운용하는 위성군
  두 개의 관심지역 ex.{(˚N, ˚W), (˚N, ˚E)}
  두 개의 궤도 유형 ex.{[8/1, 0, 70˚, 0˚, 0˚, 0˚], [6/1, 0, 47.915˚, 0˚, 0˚, 0˚]}
  출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327

## Slide 43
이진 선형 계획법을 적용한 이종 위성군 설계 개념
고도와 경사각이 서로 다른 궤도를 동시에 운용하는 위성군
  출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327
두 지역을 동시에 커버하기 위한 최소 위성 수 9 + 8 = 17?
이종 위성군 운용으로 17 → 10대까지 감소 가능
연속 커버리지를 위해 필요한 최소 위성 수

## Slide 44
이진 선형 계획법을 적용한 이종 위성군 설계 개념
이진 선형 계획법이 적용된 이종 위성군의 흐름도

## Slide 45: 한반도 및 인근지역에 대한 시뮬레이션 세팅
한반도 인근 지역의 주요 관심지역
  출처 : 지역 커버리지 초소형 위성군 궤도설계와 위성군 궤도 전개 연구, 2020, 신진영)
Notes: 선행의 연구 사례와는 차이점을 두어
앞으로는 두 관심지역을 동시에 관측하는 것에 초점을 맞춘다

## Slide 46: 한반도 및 인근지역에 대한 시뮬레이션 세팅
관심지역
  서울 (𝜙 = 37.57˚N, λ = 127˚E)
  동창리 (𝜙 = 39.7˚N, λ = 124.7˚E)
고도
  892km ()
궤도 경사각
  Orbit 1 : 59˚
  Orbit 2 : 62˚
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127.0°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 | 0˚ | 39.70˚N | 124.7°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 59˚, 0˚, 0˚, 0˚] | Orbit 1 |  |  |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 62˚, 0˚, 0˚, 0˚] | Orbit 2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 47: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
궤도 경사각 선정
  두 관심지역에 대해 각각의 지역을 가장 오래 지나는 궤도 경사각을 선택
  그와 동시에 두 지역에서의 위성 접근 시간 차이가 큰 궤도 경사각을 선택
    서울 : 59˚
    동창리 : 62˚
    Orbit1(59˚)
    Orbit2(65˚)
    Orbit1(42˚)
    Orbit2(56˚)
    Orbit1(59˚)
    Orbit2(62˚)

## Slide 48: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
궤도 경사각 선정
  두 관심지역에 대해 각각의 지역을 가장 오래 지나는 궤도 경사각을 선택
    서울 : 59˚
    동창리 : 62˚
    Orbit1(59˚)
    Orbit2(65˚)
    Orbit1(59˚)
    Orbit2(62˚)
대체로 일정
증가

## Slide 49: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
위성 접근 시간과 이종 위성군 운용의 효율성 관계
  이종 위성군 운용의 요구조건(ex. 서울, 동창리)
    Target A, B에 대해 Total Duration은 아래 조건을 모두 만족해야 한다
      TD(Orbit1_A) > TD(Orbit1_B) & TD(Orbit2_A) < TD(Orbit2_B) → ○
      TD(Orbit1_A) > TD(Orbit2_A) & TD(Orbit1_A) < TD(Orbit2_A)
      TD(Orbit1_A) > TD(Orbit2_A) & TD(Orbit1_B) < TD(Orbit2_B) → ×
      TD(Orbit1_A) < TD(Orbit2_A) & TD(Orbit1_B) > TD(Orbit2_B)
    같은 궤도에서 두 지역을 지나는 TD 차이가 클수록 높은 효율을 낸다
    Orbit1(59˚)
    Orbit2(65˚)
    Orbit1(42˚)
    Orbit2(56˚)
    {
    {
    Orbit1(59˚)
    Orbit2(62˚)

## Slide 50: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
위성 접근 시간과 이종 위성군 운용의 효율성 관계
  이종 위성군 운용의 좋은 예 (효율이 높음)
  교차 조건과 수직 균형 조건을 모두 만족할 때
  (두 지역에 대해 각 궤도의 우세함이 반대이며, 두 궤도의 성능이 균형을 이룰 때)
    위성 접근 시간 차가 클 수록 효율이 높음
Orbit1
Orbit2

## Slide 51: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
위성 접근 시간과 이종 위성군 운용의 효율성 관계
  이종 위성군 운용의 좋지 않은 예 (효율이 낮음)
  교차 조건과 수직 균형 조건을 모두 만족할 때
  (두 지역에 대해 각 궤도의 우세함이 반대이며, 두 궤도의 성능이 균형을 이룰 때)
    위성 접근 시간 차가 작을수록 효율이 낮음
Orbit1
Orbit2

## Slide 52: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
위성 접근 시간과 이종 위성군 운용의 효율성 관계
  이종 위성군 운용이 불가능한 예 (단일 궤도가 더욱 효율적)
  교차 조건은 만족하지만 수직 균형 조건을 만족하지 않을 때
  (각 궤도의 우세함이 반대이지만, 두 지역에서 모두 한 궤도의 성능만이 높을 때)
    성능이 높은 궤도로 단일 궤도만을 이용하는 것이 더 효율적임
Orbit1
Orbit2
Notes: 고도를 같게 해야 하는 이유

## Slide 53: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
위성 접근 시간과 이종 위성군 운용의 효율성 관계
  이종 위성군 운용이 불가능한 예 (단일 궤도가 더욱 효율적)
  수직 균형 조건은 만족하지만 교차 조건을 만족하지 않을 때
  (두 궤도의 성능이 균형을 이루지만, 각 궤도의 우세함이 없을 때)
    성능이 높은 지역을 겨냥한 단일 궤도만을 이용하는 것이 효율적임
Orbit1
Orbit2

## Slide 54: 새로운 제2의 관심지역 설정
관심지역
  서울 (𝜙 = 37.57˚N, λ = 127˚E)
  블라디보스토크 (𝜙 = 43.1˚N, λ = 131.9˚E)
고도
  892km ()
궤도 경사각
  Orbit 1 : 59˚
  Orbit 2 : 65˚
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 | 0˚ | 43.10˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 59˚, 0˚, 0˚, 0˚] | Orbit 1 |  |  |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 65˚, 0˚, 0˚, 0˚] | Orbit 2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 55: 고도 및 궤도 경사각 선정 기준
궤도 경사각에 따른 관심 지역의 위성 접근 시간
  고도 : 892km
  궤도 경사각
    Orbit 1 : 59˚
    Orbit 2 : 65˚
    Orbit1(59˚)
    Orbit2(65˚)
 | 위성 접근 시간(n) | 
 | 울 | 블라디
38˚ | 55 | 50
39˚ | 48 | 51
40˚ | 58 | 51
41˚ | 59 | 55
42˚ | 60 | 56
43˚ | 60 | 57
44˚ | 60 | 57
45˚ | 61 | 58
46˚ | 61 | 59
47˚ | 61 | 60
48˚ | 59 | 59
 | 위성 접근 시간(n) | 
 |  | 블라디
38˚ | 55 | 50
39˚ | 48 | 51
40˚ | 58 | 51
41˚ | 59 | 55
42˚ | 60 | 56
43˚ | 60 | 57
44˚ | 60 | 57
45˚ | 61 | 58
46˚ | 61 | 59
47˚ | 61 | 60
48˚ | 59 | 59
 | 위성 접근 시간(n) | 
 | 울 | 블라디
49˚ | 59 | 59
50˚ | 59 | 60
51˚ | 61 | 61
52˚ | 61 | 61
53˚ | 62 | 60
54˚ | 63 | 60
55˚ | 64 | 60
56˚ | 65 | 60
57˚ | 65 | 62
58˚ | 66 | 63
59˚ | 68 | 62
 | 위성 접근 시간(n) | 
 |  | 블라디
49˚ | 59 | 59
50˚ | 59 | 60
51˚ | 61 | 61
52˚ | 61 | 61
53˚ | 62 | 60
54˚ | 63 | 60
55˚ | 64 | 60
56˚ | 65 | 60
57˚ | 65 | 62
58˚ | 66 | 63
59˚ | 68 | 62
 | 위성 접근 시간(n) | 
 | 울 | 블라디
60˚ | 65 | 61
61˚ | 64 | 61
62˚ | 63 | 63
63˚ | 63 | 64
64˚ | 62 | 65
65˚ | 59 | 65
66˚ | 58 | 63
67˚ | 55 | 63
68˚ | 55 | 63
69˚ | 51 | 62
70˚ | 50 | 61
 | 위성 접근 시간(n) | 
 |  | 블라디
60˚ | 65 | 61
61˚ | 64 | 61
62˚ | 63 | 63
63˚ | 63 | 64
64˚ | 62 | 65
65˚ | 59 | 65
66˚ | 58 | 63
67˚ | 55 | 63
68˚ | 55 | 63
69˚ | 51 | 62
70˚ | 50 | 61

## Slide 56: 연속관측을 위한 다중 관심지역의 단일 궤도 운용 40˚, 45 ˚, 50 ˚→ (Seoul, Vladivostok)

## Slide 57: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
준대칭 기법 (최소 필요 위성 수 19대)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 39 76 114 152 189 227 265 303 341 379 417 455 493 531 568 606 644 682] |  |  |  |  |  | 
    서울 Coverage : 100%
    블라디보스토크 Coverage : 100%

## Slide 58: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
준대칭 기법 (최소 필요 위성 수 19대)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 39 76 114 152 189 227 265 303 341 379 417 455 493 531 568 606 644 682] |  |  |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
10 | 341 | 170.5 | 133 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 379 | 189.5 | 227 |  |  |  | 
12 | 417 | 208.5 | 321 |  |  |  | 
13 | 455 | 227.5 | 55 |  |  |  | 
14 | 493 | 246.5 | 149 |  |  |  | 
15 | 531 | 265.5 | 243 |  |  |  | 
16 | 568 | 284 | 344 |  |  |  | 
17 | 606 | 303 | 78 |  |  |  | 
18 | 644 | 322 | 172 |  |  |  | 
19 | 682 | 341 | 266 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
10 | 341 | 170.5 | 133 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 379 | 189.5 | 227 |  |  |  | 
12 | 417 | 208.5 | 321 |  |  |  | 
13 | 455 | 227.5 | 55 |  |  |  | 
14 | 493 | 246.5 | 149 |  |  |  | 
15 | 531 | 265.5 | 243 |  |  |  | 
16 | 568 | 284 | 344 |  |  |  | 
17 | 606 | 303 | 78 |  |  |  | 
18 | 644 | 322 | 172 |  |  |  | 
19 | 682 | 341 | 266 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 38 | 19 | 94 |  |  |  | 
3 | 76 | 38 | 188 |  |  |  | 
4 | 114 | 57 | 282 |  |  |  | 
5 | 152 | 76 | 16 |  |  |  | 
6 | 189 | 94.5 | 117 |  |  |  | 
7 | 227 | 113.5 | 221 |  |  |  | 
8 | 265 | 132.5 | 305 |  |  |  | 
9 | 303 | 151.5 | 39 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 38 | 19 | 94 |  |  |  | 
3 | 76 | 38 | 188 |  |  |  | 
4 | 114 | 57 | 282 |  |  |  | 
5 | 152 | 76 | 16 |  |  |  | 
6 | 189 | 94.5 | 117 |  |  |  | 
7 | 227 | 113.5 | 221 |  |  |  | 
8 | 265 | 132.5 | 305 |  |  |  | 
9 | 303 | 151.5 | 39 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 59: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
준대칭 기법 (18대 운용 시 요구조건 달성 불가)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680] |  |  |  |  |  | 
    서울 Coverage : 90%
    블라디보스토크 Coverage : 82.5%

## Slide 60: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 20 | 80 |  |  |  | 
3 | 80 | 40 | 160 |  |  |  | 
4 | 120 | 60 | 240 |  |  |  | 
5 | 160 | 80 | 320 |  |  |  | 
6 | 200 | 120 | 40 |  |  |  | 
7 | 240 | 120 | 120 |  |  |  | 
8 | 280 | 140 | 200 |  |  |  | 
9 | 320 | 160 | 280 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 20 | 80 |  |  |  | 
3 | 80 | 40 | 160 |  |  |  | 
4 | 120 | 60 | 240 |  |  |  | 
5 | 160 | 80 | 320 |  |  |  | 
6 | 200 | 120 | 40 |  |  |  | 
7 | 240 | 120 | 120 |  |  |  | 
8 | 280 | 140 | 200 |  |  |  | 
9 | 320 | 160 | 280 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
10 | 360 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 400 | 200 | 80 |  |  |  | 
12 | 440 | 220 | 160 |  |  |  | 
13 | 480 | 240 | 240 |  |  |  | 
14 | 520 | 260 | 320 |  |  |  | 
15 | 560 | 280 | 40 |  |  |  | 
16 | 600 | 300 | 120 |  |  |  | 
17 | 640 | 320 | 200 |  |  |  | 
18 | 680 | 340 | 280 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  |  | e | i | ω
10 | 360 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 400 | 200 | 80 |  |  |  | 
12 | 440 | 220 | 160 |  |  |  | 
13 | 480 | 240 | 240 |  |  |  | 
14 | 520 | 260 | 320 |  |  |  | 
15 | 560 | 280 | 40 |  |  |  | 
16 | 600 | 300 | 120 |  |  |  | 
17 | 640 | 320 | 200 |  |  |  | 
18 | 680 | 340 | 280 |  |  |  | 
준대칭 기법 (18대 운용 시 요구조건 달성 불가)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680] |  |  |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 61: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
워커-델타 위성군 (18대 운용 시 요구조건 달성 가능)
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (궤도 평면 수 : 18, 9)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:18:0 | 42 | 43 | 43 | 37 | 38 | 39
18:18:1 | 87 | 89 | 92 | 78 | 82 | 85
18:18:2 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100
18:18:3 | 87 | 87 | 86 | 79 | 82 | 80
18:18:4 | 83 | 84 | 84 | 73 | 75 | 76
18:18:5 | 64 | 71 | 74 | 67 | 73 | 78
18:18:6 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100
18:18:7 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100
18:18:8 | 46 | 49 | 52 | 47 | 81 | 54
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:18:0 | 42 | 43 | 43 | 37 | 38 | 39
18:18:1 | 87 | 89 | 92 | 78 | 82 | 85
18:18:2 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100
18:18:3 | 87 | 87 | 86 | 79 | 82 | 80
18:18:4 | 83 | 84 | 84 | 73 | 75 | 76
18:18:5 | 64 | 71 | 74 | 67 | 73 | 78
18:18:6 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100
18:18:7 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100
18:18:8 | 46 | 49 | 52 | 47 | 81 | 54
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:9:0 | 81 | 83 | 84 | 72 | 74 | 77
18:9:1 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100
18:9:2 | 96 | 96 | 95 | 92 | 93 | 94
18:9:3 | 63 | 62 | 61 | 63 | 65 | 67
18:9:4 | 97 | 98 | 99 | 92 | 95 | 96
18:9:5 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99
18:9:6 | 85 | 90 | 95 | 82 | 89 | 95
18:9:7 | 46 | 49 | 52 | 46 | 51 | 55
18:9:8 | 44 | 44 | 45 | 39 | 40 | 41
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:9:0 | 81 | 83 | 84 | 72 | 74 | 77
18:9:1 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100
18:9:2 | 96 | 96 | 95 | 92 | 93 | 94
18:9:3 | 63 | 62 | 61 | 63 | 65 | 67
18:9:4 | 97 | 98 | 99 | 92 | 95 | 96
18:9:5 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99
18:9:6 | 85 | 90 | 95 | 82 | 89 | 95
18:9:7 | 46 | 49 | 52 | 46 | 51 | 55
18:9:8 | 44 | 44 | 45 | 39 | 40 | 41
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:18:9 | 81 | 83 | 84 | 72 | 74 | 76
18:18:10 | 80 | 81 | 80 | 81 | 85 | 87
18:18:11 | 66 | 70 | 74 | 67 | 73 | 78
18:18:12 | 98 | 99 | 99 | 95 | 98 | 99
18:18:13 | 82 | 83 | 83 | 73 | 76 | 76
18:18:14 | 97 | 97 | 97 | 92 | 94 | 94
18:18:15 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100
18:18:16 | 68 | 71 | 75 | 64 | 69 | 74
18:18:17 | 23 | 26 | 27 | 23 | 26 | 28
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:18:9 | 81 | 83 | 84 | 72 | 74 | 76
18:18:10 | 80 | 81 | 80 | 81 | 85 | 87
18:18:11 | 66 | 70 | 74 | 67 | 73 | 78
18:18:12 | 98 | 99 | 99 | 95 | 98 | 99
18:18:13 | 82 | 83 | 83 | 73 | 76 | 76
18:18:14 | 97 | 97 | 97 | 92 | 94 | 94
18:18:15 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100
18:18:16 | 68 | 71 | 75 | 64 | 69 | 74
18:18:17 | 23 | 26 | 27 | 23 | 26 | 28

## Slide 62: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
워커-델타 위성군 (18대 운용 시 요구조건 달성 가능)
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (궤도 평면 수 : 6, 3, 2)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:3:0 | 98 | 98 | 95 | 94 | 96 | 95
18:3:1 | 97 | 97 | 95 | 94 | 96 | 96
18:3:2 | 95 | 95 | 92 | 90 | 92 | 92
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:3:0 | 98 | 98 | 95 | 94 | 96 | 95
18:3:1 | 97 | 97 | 95 | 94 | 96 | 96
18:3:2 | 95 | 95 | 92 | 90 | 92 | 92
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:2:0 | 98 | 99 | 99 | 90 | 95 | 99
18:2:1 | 97 | 100 | 100 | 89 | 95 | 99
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:2:0 | 98 | 99 | 99 | 90 | 95 | 99
18:2:1 | 97 | 100 | 100 | 89 | 95 | 99
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:6:0 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100
18:6:1 | 95 | 94 | 92 | 90 | 92 | 92
18:6:2 | 98 | 100 | 100 | 95 | 98 | 100
18:6:3 | 63 | 70 | 74 | 67 | 73 | 77
18:6:4 | 51 | 51 | 51 | 46 | 47 | 48
18:6:5 | 80 | 81 | 82 | 70 | 73 | 74
T:P:F |  |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
18:6:0 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100
18:6:1 | 95 | 94 | 92 | 90 | 92 | 92
18:6:2 | 98 | 100 | 100 | 95 | 98 | 100
18:6:3 | 63 | 70 | 74 | 67 | 73 | 77
18:6:4 | 51 | 51 | 51 | 46 | 47 | 48
18:6:5 | 80 | 81 | 82 | 70 | 73 | 74

## Slide 63: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ | 0˚
2 | 20 | 40 |  |  |  | 
3 | 40 | 80 |  |  |  | 
4 | 60 | 120 |  |  |  | 
5 | 80 | 160 |  |  |  | 
6 | 100 | 200 |  |  |  | 
7 | 120 | 240 |  |  |  | 
8 | 140 | 280 |  |  |  | 
9 | 160 | 320 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ | 0˚
2 | 20 | 40 |  |  |  | 
3 | 40 | 80 |  |  |  | 
4 | 60 | 120 |  |  |  | 
5 | 80 | 160 |  |  |  | 
6 | 100 | 200 |  |  |  | 
7 | 120 | 240 |  |  |  | 
8 | 140 | 280 |  |  |  | 
9 | 160 | 320 |  |  |  | 
워커-델타 위성군
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (T:P:F=18:18:2)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 45˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ | 0˚
11 | 200 | 40 |  |  |  | 
12 | 220 | 80 |  |  |  | 
13 | 240 | 120 |  |  |  | 
14 | 260 | 160 |  |  |  | 
15 | 280 | 200 |  |  |  | 
16 | 300 | 240 |  |  |  | 
17 | 320 | 280 |  |  |  | 
18 | 340 | 320 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ | 0˚
11 | 200 | 40 |  |  |  | 
12 | 220 | 80 |  |  |  | 
13 | 240 | 120 |  |  |  | 
14 | 260 | 160 |  |  |  | 
15 | 280 | 200 |  |  |  | 
16 | 300 | 240 |  |  |  | 
17 | 320 | 280 |  |  |  | 
18 | 340 | 320 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 64: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 20 | 120 |  |  |  | 
3 | 40 | 240 |  |  |  | 
4 | 60 | 0 |  |  |  | 
5 | 80 | 120 |  |  |  | 
6 | 100 | 240 |  |  |  | 
7 | 120 | 0 |  |  |  | 
8 | 140 | 120 |  |  |  | 
9 | 160 | 240 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 20 | 120 |  |  |  | 
3 | 40 | 240 |  |  |  | 
4 | 60 | 0 |  |  |  | 
5 | 80 | 120 |  |  |  | 
6 | 100 | 240 |  |  |  | 
7 | 120 | 0 |  |  |  | 
8 | 140 | 120 |  |  |  | 
9 | 160 | 240 |  |  |  | 
워커-델타 위성군
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (T:P:F=18:18:6)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
11 | 200 | 120 |  |  |  | 
12 | 220 | 240 |  |  |  | 
13 | 240 | 0 |  |  |  | 
14 | 260 | 120 |  |  |  | 
15 | 280 | 240 |  |  |  | 
16 | 300 | 0 |  |  |  | 
17 | 320 | 120 |  |  |  | 
18 | 340 | 240 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
11 | 200 | 120 |  |  |  | 
12 | 220 | 240 |  |  |  | 
13 | 240 | 0 |  |  |  | 
14 | 260 | 120 |  |  |  | 
15 | 280 | 240 |  |  |  | 
16 | 300 | 0 |  |  |  | 
17 | 320 | 120 |  |  |  | 
18 | 340 | 240 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 65: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 20 | 140 |  |  |  | 
3 | 40 | 280 |  |  |  | 
4 | 60 | 60 |  |  |  | 
5 | 80 | 200 |  |  |  | 
6 | 100 | 340 |  |  |  | 
7 | 120 | 120 |  |  |  | 
8 | 140 | 260 |  |  |  | 
9 | 160 | 220 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 20 | 140 |  |  |  | 
3 | 40 | 280 |  |  |  | 
4 | 60 | 60 |  |  |  | 
5 | 80 | 200 |  |  |  | 
6 | 100 | 340 |  |  |  | 
7 | 120 | 120 |  |  |  | 
8 | 140 | 260 |  |  |  | 
9 | 160 | 220 |  |  |  | 
워커-델타 위성군
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (T:P:F=18:18:7)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 45~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 180 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 200 | 320 |  |  |  | 
12 | 220 | 100 |  |  |  | 
13 | 240 | 240 |  |  |  | 
14 | 260 | 20 |  |  |  | 
15 | 280 | 160 |  |  |  | 
16 | 300 | 300 |  |  |  | 
17 | 320 | 80 |  |  |  | 
18 | 340 | 220 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 180 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 200 | 320 |  |  |  | 
12 | 220 | 100 |  |  |  | 
13 | 240 | 240 |  |  |  | 
14 | 260 | 20 |  |  |  | 
15 | 280 | 160 |  |  |  | 
16 | 300 | 300 |  |  |  | 
17 | 320 | 80 |  |  |  | 
18 | 340 | 220 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 66: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 20 | 300 |  |  |  | 
3 | 40 | 240 |  |  |  | 
4 | 60 | 180 |  |  |  | 
5 | 80 | 120 |  |  |  | 
6 | 100 | 60 |  |  |  | 
7 | 120 | 0 |  |  |  | 
8 | 140 | 300 |  |  |  | 
9 | 160 | 60 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 20 | 300 |  |  |  | 
3 | 40 | 240 |  |  |  | 
4 | 60 | 180 |  |  |  | 
5 | 80 | 120 |  |  |  | 
6 | 100 | 60 |  |  |  | 
7 | 120 | 0 |  |  |  | 
8 | 140 | 300 |  |  |  | 
9 | 160 | 60 |  |  |  | 
워커-델타 위성군
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (T:P:F=18:18:15)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 45~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 180 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 200 | 120 |  |  |  | 
12 | 220 | 60 |  |  |  | 
13 | 240 | 0 |  |  |  | 
14 | 260 | 300 |  |  |  | 
15 | 280 | 240 |  |  |  | 
16 | 300 | 180 |  |  |  | 
17 | 320 | 120 |  |  |  | 
18 | 340 | 60 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 180 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 200 | 120 |  |  |  | 
12 | 220 | 60 |  |  |  | 
13 | 240 | 0 |  |  |  | 
14 | 260 | 300 |  |  |  | 
15 | 280 | 240 |  |  |  | 
16 | 300 | 180 |  |  |  | 
17 | 320 | 120 |  |  |  | 
18 | 340 | 60 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 67: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 40 |  |  |  | 
3 | 80 | 80 |  |  |  | 
4 | 120 | 120 |  |  |  | 
5 | 160 | 160 |  |  |  | 
6 | 200 | 200 |  |  |  | 
7 | 240 | 240 |  |  |  | 
8 | 280 | 280 |  |  |  | 
9 | 320 | 320 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 40 |  |  |  | 
3 | 80 | 80 |  |  |  | 
4 | 120 | 120 |  |  |  | 
5 | 160 | 160 |  |  |  | 
6 | 200 | 200 |  |  |  | 
7 | 240 | 240 |  |  |  | 
8 | 280 | 280 |  |  |  | 
9 | 320 | 320 |  |  |  | 
워커-델타 위성군
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (T:P:F=18:9:1)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 45~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 40 | 40 |  |  |  | 
12 | 80 | 80 |  |  |  | 
13 | 120 | 120 |  |  |  | 
14 | 160 | 160 |  |  |  | 
15 | 200 | 200 |  |  |  | 
16 | 240 | 240 |  |  |  | 
17 | 280 | 280 |  |  |  | 
18 | 320 | 320 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 40 | 40 |  |  |  | 
12 | 80 | 80 |  |  |  | 
13 | 120 | 120 |  |  |  | 
14 | 160 | 160 |  |  |  | 
15 | 200 | 200 |  |  |  | 
16 | 240 | 240 |  |  |  | 
17 | 280 | 280 |  |  |  | 
18 | 320 | 320 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 68: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 60 | 0 |  |  |  | 
3 | 120 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 240 | 0 |  |  |  | 
6 | 300 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 | 0 |  |  |  | 
8 | 60 | 0 |  |  |  | 
9 | 120 | 0 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 60 | 0 |  |  |  | 
3 | 120 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 240 | 0 |  |  |  | 
6 | 300 | 0 |  |  |  | 
7 | 0 | 0 |  |  |  | 
8 | 60 | 0 |  |  |  | 
9 | 120 | 0 |  |  |  | 
워커-델타 위성군
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (T:P:F=18:6:0)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 45~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 240 | 0 |  |  |  | 
12 | 300 | 0 |  |  |  | 
13 | 0 | 0 |  |  |  | 
14 | 60 | 0 |  |  |  | 
15 | 120 | 0 |  |  |  | 
16 | 180 | 0 |  |  |  | 
17 | 240 | 0 |  |  |  | 
18 | 300 | 0 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
11 | 240 | 0 |  |  |  | 
12 | 300 | 0 |  |  |  | 
13 | 0 | 0 |  |  |  | 
14 | 60 | 0 |  |  |  | 
15 | 120 | 0 |  |  |  | 
16 | 180 | 0 |  |  |  | 
17 | 240 | 0 |  |  |  | 
18 | 300 | 0 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 69: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 60 | 120 |  |  |  | 
3 | 120 | 240 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 240 | 120 |  |  |  | 
6 | 300 | 240 |  |  |  | 
7 | 0 | 0 |  |  |  | 
8 | 60 | 120 |  |  |  | 
9 | 120 | 240 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 60 | 120 |  |  |  | 
3 | 120 | 240 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 240 | 120 |  |  |  | 
6 | 300 | 240 |  |  |  | 
7 | 0 | 0 |  |  |  | 
8 | 60 | 120 |  |  |  | 
9 | 120 | 240 |  |  |  | 
워커-델타 위성군
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (T:P:F=18:6:2)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
11 | 240 | 120 |  |  |  | 
12 | 300 | 240 |  |  |  | 
13 | 0 | 0 |  |  |  | 
14 | 60 | 120 |  |  |  | 
15 | 120 | 240 |  |  |  | 
16 | 180 | 0 |  |  |  | 
17 | 240 | 120 |  |  |  | 
18 | 300 | 240 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
10 | 180 | 0 | 7270.14km | 0 | 50˚ | 0˚
11 | 240 | 120 |  |  |  | 
12 | 300 | 240 |  |  |  | 
13 | 0 | 0 |  |  |  | 
14 | 60 | 120 |  |  |  | 
15 | 120 | 240 |  |  |  | 
16 | 180 | 0 |  |  |  | 
17 | 240 | 120 |  |  |  | 
18 | 300 | 240 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 70: 연속관측을 위한 다중 관심지역의 다중 궤도 운용 Orbit 1, 2 → (Seoul, Vladivostok)

## Slide 71: Orbit 1, 2 (경사각 : 59, 65˚) → Seoul, Vladivostok
이진 선형 계획법 (최소 필요 위성 수 18대) – ex.(10:8)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 59˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [26 156 177 25 274 507 522 566 593 712] (푸른색) |  |  |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 65˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 129 192 336 368 483 651 676] (주황색) |  |  |  |  |  | 
    서울 Coverage : 100%
    블라디보스토크 Coverage : 100%

## Slide 72: Orbit 1, 2 (경사각 : 59, 65˚) → Seoul, Vladivostok
이진 선형 계획법 (최소 필요 위성 수 18대) – ex.(10:8)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 59˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [26 156 177 25 274 507 522 566 593 712] (푸른색) |  |  |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 65˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 129 192 336 368 483 651 676] (주황색) |  |  |  |  |  | 
위성 번호 | n |  |  |  | e | i | ω
1 | 26 | 13 | 178 | 7270.14km | 0 | 59˚ | 0˚
2 | 156 | 78 | 348 |  |  |  | 
3 | 177 | 88.5 | 201 |  |  |  | 
4 | 253 | 126.5 | 29 |  |  |  | 
5 | 274 | 137 | 242 |  |  |  | 
6 | 507 | 253.5 | 51 |  |  |  | 
7 | 522 | 261 | 306 |  |  |  | 
8 | 566 | 283 | 358 |  |  |  | 
9 | 593 | 296.5 | 169 |  |  |  | 
10 | 712 | 356 | 56 |  |  |  | 
위성 번호 | n |  |  |  | e | i | ω
1 | 26 | 13 | 178 | 7270.14km | 0 | 59˚ | 0˚
2 | 156 | 78 | 348 |  |  |  | 
3 | 177 | 88.5 | 201 |  |  |  | 
4 | 253 | 126.5 | 29 |  |  |  | 
5 | 274 | 137 | 242 |  |  |  | 
6 | 507 | 253.5 | 51 |  |  |  | 
7 | 522 | 261 | 306 |  |  |  | 
8 | 566 | 283 | 358 |  |  |  | 
9 | 593 | 296.5 | 169 |  |  |  | 
10 | 712 | 356 | 56 |  |  |  | 
위성 번호 | n |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 65˚ | 0˚
2 | 129 | 64.5 | 177 |  |  |  | 
3 | 192 | 96 | 96 |  |  |  | 
4 | 336 | 168 | 168 |  |  |  | 
5 | 368 | 184 | 304 |  |  |  | 
6 | 483 | 241.5 | 219 |  |  |  | 
7 | 651 | 325.5 | 123 |  |  |  | 
8 | 676 | 338 | 308 |  |  |  | 
위성 번호 | n |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 65˚ | 0˚
2 | 129 | 64.5 | 177 |  |  |  | 
3 | 192 | 96 | 96 |  |  |  | 
4 | 336 | 168 | 168 |  |  |  | 
5 | 368 | 184 | 304 |  |  |  | 
6 | 483 | 241.5 | 219 |  |  |  | 
7 | 651 | 325.5 | 123 |  |  |  | 
8 | 676 | 338 | 308 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 73: 재방문 주기(30분 이내) 적용

## Slide 74: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
준대칭 기법 (최소 필요 위성 수 8대)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 90 180 270 360 450 540 630] |  |  |  |  |  | 
    최대 재방문 주기
    위성 8대 운용 시 결과 (ex. 서울)
위성 수 | 대 재방문주기(min) | 
 | 서울 | 블라디 보스토크
1 | 676 | 684
2 | 90 | 94
3 | 100 | 84
4 | 58 | 54
5 | 24 | 32
6 | 44 | 42
7 | 60 | 64
8 | 26 | 20
위성 수 |  | 
 | 서울 | 블라디 보스토크
1 | 676 | 684
2 | 90 | 94
3 | 100 | 84
4 | 58 | 54
5 | 24 | 32
6 | 44 | 42
7 | 60 | 64
8 | 26 | 20
위성 번호 | n |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14 km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 90 | 45 | 45 |  |  |  | 
3 | 180 | 90 | 90 |  |  |  | 
4 | 270 | 135 | 135 |  |  |  | 
5 | 360 | 180 | 180 |  |  |  | 
6 | 450 | 225 | 225 |  |  |  | 
7 | 540 | 270 | 270 |  |  |  | 
8 | 630 | 315 | 315 |  |  |  | 
위성 번호 | n |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 0 | 7270.14 km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 90 | 45 | 45 |  |  |  | 
3 | 180 | 90 | 90 |  |  |  | 
4 | 270 | 135 | 135 |  |  |  | 
5 | 360 | 180 | 180 |  |  |  | 
6 | 450 | 225 | 225 |  |  |  | 
7 | 540 | 270 | 270 |  |  |  | 
8 | 630 | 315 | 315 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소

## Slide 75: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
워커-델타 위성군 (최소 필요 위성 수 6대)
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (궤도 평면 수 : 6, 3, 2)
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.6˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
6:3:0 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38
6:3:1 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38
6:3:2 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
6:2:0 | 28 | 24 | 24 | 68 | 32 | 28
6:2:1 | 42 | 24 | 22 | 82 | 48 | 24
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
6:6:0 | 66 | 66 | 66 | 72 | 68 | 68
6:6:1 | 34 | 32 | 28 | 62 | 34 | 34
6:6:2 | 42 | 36 | 34 | 44 | 42 | 34
6:6:3 | 30 | 28 | 28 | 50 | 30 | 28
6:6:4 | 70 | 50 | 46 | 68 | 48 | 46
6:6:5 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86

## Slide 76: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
워커-델타 위성군 (최소 필요 위성 수 6대)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 45~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 60 | 180 |  |  |  | 
3 | 120 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 180 |  |  |  | 
5 | 240 | 0 |  |  |  | 
6 | 300 | 180 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 60 | 180 |  |  |  | 
3 | 120 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 180 |  |  |  | 
5 | 240 | 0 |  |  |  | 
6 | 300 | 180 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 180 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 0 |  |  |  | 
6 | 180 | 0 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 180 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 0 |  |  |  | 
6 | 180 | 0 |  |  |  | 
    6:6:3
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 180 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 0 |  |  |  | 
6 | 180 | 0 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 50˚ | 0˚
2 | 180 | 0 |  |  |  | 
3 | 0 | 0 |  |  |  | 
4 | 180 | 0 |  |  |  | 
5 | 0 | 0 |  |  |  | 
6 | 180 | 0 |  |  |  | 
    최종 설계된 궤도요소
    6:2:0
    6:2:1

## Slide 77: Orbit 1, 2 (경사각 : 59, 65˚) → Seoul, Vladivostok
이진 선형 계획법 (최소 필요 위성 수 6대) – ex.(3:3)
  Target : 서울 & 블라디보스토크
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 59˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [15 421 487] (푸른색) |  |  |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 65˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 297 701] (주황색) |  |  |  |  |  | 
    (서울) 최대 재방문 주기 : 30분
    (블라디보스토크) 최대 재방문 주기 : 30분

## Slide 78: 세 관측기법의 성능 결과 및 포함 관계
이진 선형 계획법 vs 준대칭기법 vs 워커-델타 위성군

## Slide 79: 세 관측기법의 성능 결과 및 포함 관계
이진 선형 계획법 vs 준대칭기법 vs 워커-델타 위성군
위성 수 ≠ 궤도 평면 수
    → Integer (단, P | L )
그 외 무수히 많은 경우의
n 조합에 따른 궤도요소 형성
    → Integer (단, P | L )

## Slide 80: Orbit 1, 2 (경사각 : 59, 65˚) → Seoul, Vladivostok
시간에 따라 다른 재방문 주기(이진 선형 계획법)
  240 ≤ n ≤ 480 구간의 재방문 주기 15분 적용
    (서울) 최대 재방문 주기 : 14분
    (블라디보스토크) 최대 재방문 주기 : 14분
    = [0 474 537]
    = [10 185 600]
    6대 위성 필요
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 59˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [15 421 487] (푸른색) |  |  |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 65˚, 0˚, 0˚, 0˚] | n = [0 297 701] (주황색) |  |  |  |  |  | 

## Slide 81: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
6:2:0 | 26 | 24 | 24 | 66 | 30 | 28
6:2:1 | 42 | 24 | 22 | 78 | 28 | 24
시간에 따라 다른 재방문 주기(워커-델타 위성군)
  240 ≤ n ≤ 480 구간의 재방문 주기 15분 적용
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
    6대 위성으로 요구조건 달성 불가
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
6:3:0 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38
6:3:1 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38
6:3:2 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
6:6:0 | 66 | 66 | 66 | 70 | 68 | 68
6:6:1 | 32 | 32 | 30 | 60 | 34 | 34
6:6:2 | 42 | 36 | 34 | 42 | 36 | 34
6:6:3 | 28 | 26 | 26 | 50 | 30 | 28
6:6:4 | 70 | 50 | 46 | 68 | 48 | 46
6:6:5 | 88 | 88 | 86 | 88 | 86 | 82

## Slide 82: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
시간에 따라 다른 재방문 주기(워커-델타 위성군)
  240 ≤ n ≤ 480 구간의 재방문 주기 15분 적용
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
    7대 위성으로 요구조건 달성 불가
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
7:7:0 | 70 | 64 | 60 | 70 | 68 | 64
7:7:1 | 68 | 38 | 38 | 40 | 40 | 24
7:7:2 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
7:7:3 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36
7:7:4 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20
7:7:5 | 54 | 54 | 52 | 56 | 52 | 52
7:7:6 | 88 | 84 | 84 | 88 | 86 | 52

## Slide 83: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
시간에 따라 다른 재방문 주기(워커-델타 위성군)
  240 ≤ n ≤ 480 구간의 재방문 주기 15분 적용
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
    8대 위성으로 요구조건 달성 불가
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
8:8:0 | 62 | 62 | 62 | 66 | 64 | 64
8:8:1 | 24 | 22 | 22 | 46 | 28 | 26
8:8:2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20
8:8:3 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34
8:8:4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
8:8:5 | 18 | 16 | 16 | 30 | 20 | 18
8:8:6 | 58 | 44 | 40 | 58 | 42 | 40
8:8:7 | 86 | 86 | 84 | 86 | 84 | 82
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
8:4:0 | 22 | 20 | 18 | 38 | 22 | 22
8:4:1 | 20 | 18 | 18 | 38 | 38 | 18
8:4:2 | 38 | 34 | 32 | 38 | 38 | 32
8:4:3 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
8:2:0 | 18 | 14 | 12 | 66 | 18 | 16
8:2:1 | 22 | 18 | 14 | 54 | 26 | 16

## Slide 84: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
시간에 따라 다른 재방문 주기(워커-델타 위성군)
  240 ≤ n ≤ 480 구간의 재방문 주기 15분 적용
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
    9대 위성으로 요구조건 달성 가능
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
9:9:0 | 62 | 62 | 60 | 68 | 68 | 66
9:9:1 | 30 | 30 | 18 | 34 | 32 | 32
9:9:2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16
9:9:3 | 28 | 14 | 12 | 28 | 28 | 28
9:9:4 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34
9:9:5 | 22 | 22 | 16 | 24 | 22 | 16
9:9:6 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12
9:9:7 | 48 | 46 | 36 | 50 | 46 | 44
9:9:8 | 86 | 86 | 82 | 86 | 84 | 82
T:P:F | 최대 재방문 주기(min) |  |  |  |  | 
 | 서울 |  |  | 블라디보스토크 |  | 
 | 40˚ | 45˚ | 50˚ | 40˚ | 45˚ | 50˚
9:3:0 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20
9:3:1 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20
9:3:2 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20
    최종 설계된 궤도요소(9:9:6)
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 240 |  |  |  | 
3 | 80 | 120 |  |  |  | 
4 | 120 | 0 |  |  |  | 
5 | 160 | 240 |  |  |  | 
6 | 200 | 120 |  |  |  | 
7 | 240 | 0 |  |  |  | 
8 | 280 | 240 |  |  |  | 
9 | 320 | 120 |  |  |  | 
f |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270. 14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 240 |  |  |  | 
3 | 80 | 120 |  |  |  | 
4 | 120 | 0 |  |  |  | 
5 | 160 | 240 |  |  |  | 
6 | 200 | 120 |  |  |  | 
7 | 240 | 0 |  |  |  | 
8 | 280 | 240 |  |  |  | 
9 | 320 | 120 |  |  |  | 

## Slide 85: Inc(40˚, 45 ˚, 50 ˚) → Seoul, Vladivostok
    최종 설계된 궤도요소
워커-델타 위성군 (최소 필요 위성 수 9대)
  Target : 서울 & 블라디보스토크 (재방문 주기 15분 적용) (T:P:F=9:9:6)
  )
AoI & Time Seed Satellite OE | 𝜀(min) | Target 𝜙 | Target λ | Coverage Req | L | Time Step | Epoch
 | 0˚ | 37.57˚N | 127°E | 1 | 720 | 120s | 24.01.01 00:00:00
 |  | 43.1˚N | 131.9°E |  |  |  | 
[7270.14km, 0, 40~50˚, 0˚, 0˚, 0˚] | - |  |  |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 240 |  |  |  | 
3 | 80 | 120 |  |  |  | 
4 | 120 | 0 |  |  |  | 
5 | 160 | 240 |  |  |  | 
6 | 200 | 120 |  |  |  | 
7 | 240 | 0 |  |  |  | 
8 | 280 | 240 |  |  |  | 
9 | 320 | 120 |  |  |  | 
위성 번호 |  |  |  | e | i | ω
1 | 0 | 0 | 7270.14km | 0 | 40˚ 45˚ 50˚ | 0˚
2 | 40 | 240 |  |  |  | 
3 | 80 | 120 |  |  |  | 
4 | 120 | 0 |  |  |  | 
5 | 160 | 240 |  |  |  | 
6 | 200 | 120 |  |  |  | 
7 | 240 | 0 |  |  |  | 
8 | 280 | 240 |  |  |  | 
9 | 320 | 120 |  |  |  | 

## Slide 86: 결론

## Slide 87: 결론
이진 선형 계획법과 다른 설계기법의 성능 비교
  비대칭성을 이용한 최적화 설계 기법인 이진 선형 계획법이 탄생
  워커-델타 위성군에 비해 궤도 평면 수가 많지만, 위성 수를 줄일 수 있음
  고도 및 궤도 경사각 등 다양한 궤도를 동시에 운용하는 이종 위성군에 적용
  동시에 두 지역의 관측을 목표로 하는 임무에서, 단일 궤도에 비해 이종 위성군을 운용하는 것의 성능이 뛰어난 것을 검증함
  워커-델타 위성군과 이진 선형 계획법의 성능이 비슷한 경우가 있음
  특정 시간에 따라 재방문 주기 또는 커버리지 요구 횟수 의 변화가 있는 상황 등에서 이진 선형 계획법이 갖는 이점 확인 가능

## Slide 88: 경청해 주셔서 감사합니다.
발표자: 이진진
이메일: jj95lee@yonsei.acl.kr
질의응답