## Slide 1
Electrical Power Budget
  EPS Budget (duty percent, time)
    Sun pointing
    Mission
    S-band COM
  Subsystem
    PAYS
    PAYR
    PAYC
    ADCS
    EPS
    CNDH
    COMS
Notes: 이번 주에는 세 가지의 모드 별(Sun-pointing, Mission, S-band COM)로 다른 subsystem에서
어느 정도의 비율로 얼마의 시간 만큼을 운용해야 할 지에 대해 공부해보기로 했습니다.
이에 대한 목적은 대략적인 시나리오를 구상해본 후에 EPS에서 분배해야 할 전력 양 및 소비전력 등을 계산하는 것입니다.
Subsystem 및 그 안에 속해 있는 component는 Power analysis 엑셀 파일을 참고하였습니다.

## Slide 2: Level 1: Electrical Power Budget
Level 2 | Level 3 | DAYS
EPS Budget (duty percent, time) | Sun pointing | 0
 | Mission | 0
 | S-band COM | 0
subsystem | PAYS | 0
 | PAYR | 0
 | PAYC | 0
 | ADCS | 0
 | EPS | 0
 | CNDH | 0
 | COMS | 0
Notes: 이에 대해 스스로 생각을 해보고 실제 운용되는 rate 및 time과는 얼마나 차이가 있는지 확인해보기로 했습니다.
위와 같은 7가지의 subsystem으로 나누어 생각해보았으며, 다음 슬라이드에 첨부한 엑셀 파일을 참고하였습니다.

## Slide 3
Notes: .

## Slide 4
1.1 PAYS
SLR 및 대즐링 레이저 감지
Subsystem | Component | Product |  | Duty(%) |  | 
PAYS |  |  | Mode | Sun pointing | Mission | S-band COM
 |  |  | Time | 3598.40748 | 900.00000 | 900.00000
 |  |  |  | 0% | 100% | 0%
Notes: 가장 첫번째로는 PAYS를 다루어 보았습니다. PAYS의 대표적인 기능은 SLR 및 대즐링 레이저를 감시하는 것입니다.
즉, 한반도 위의 궤도를 지날 때의 PAYS 역할이 가장 중요하게 작용하므로 Mission mode일 때는 100%로 가동해야 한다고 생각하였습니다.
그 외의 모드에서는 크게 중요하지 않다고 생각하였고 불필요한 전력 낭비를 줄이기 위해 가동하지 않는 것(0%)으로 하였습니다.

## Slide 5
1.2 PAYR
SLR 레이저 반사 (박막 전개장치)
Subsystem | Component | Product |  | Duty(%) |  | 
PAYR |  |  | Mode | sun pointing | Mission | S-band COM
 |  |  | Time | 3598.40748 | 900.00000 | 900.00000
 |  |  |  | 0% | 100% | 0%
Notes: 그 다음에는 레이저를 반사하는 SLR, 박막 전개장치에 대해 생각해보았습니다.
이 또한 PAYS와 마찬가지로 한반도 위의 타겟에 레이저를 쏘아 반사되는 신호를 데이터로 읽기 때문에
Mission mode 에서는 100%로 설정하였고, 이외의 모드에서는 0%로 설정하였습니다.

## Slide 6
1.3 PAYC
대즐링 레이저로 인한 대즐링 현상 사진 촬영
Subsystem | Component | Product |  | Duty(%) |  | 
PAYC |  |  | Mode | sun pointing | Mission | S-band COM
 |  |  | Time | 3598.40748 | 900.00000 | 900.00000
 |  |  |  | 0% | 100% | 10~20%
Notes: PAYC는 위에서 다룬 레이저 감지, 반사 이후에 대즐링 현상을 사진으로 촬영하는 기능을 합니다.
앞의 두 과정의 직후 단계이기 때문에 Mission mode에서는 마찬가지로 100%, Sun-pointing에서는 불필요하므로 0%로 설정하였고,
촬영한 사진을 기지국으로 송신해야 하므로 S-band COM mode에서도 어느정도 운용이 되어야한다고 생각했습니다.
따라서 10~20% 정도의 적은 부분을 할당하였습니다.

## Slide 7
2. ADCS
자세제어계
Subsystem | Component | Product |  | Duty(%) |  | 
ADCS |  |  | Mode | sun pointing | Mission | S-band COM
 |  |  | Time | 3598.40748 | 900.00000 | 900.00000
 | ADCS Module | Cubecomputer |  | 100% | 100% | 100%
 |  | Cubesense V3x2 |  | 100% | 100% | 100%
 |  | CubeTorquers Load |  | 100% | 100% | 100%
 |  | CubeTorquers Coil |  | 100% | 100% | 100%
 |  | Cubecontrol |  | 100% | 100% | 100%
 |  | CubeMag |  | 100% | 100% | 100%
 |  | Wheel x 3 |  | 100% | 100% | 100%
 | GPS antenna | TW1829 |  | 100% | 100% | 100%
 | GPS RX | OEM719 |  | 100% | 100% | 100%
Notes: ADCS는 자세제어를 하는 Subsystem입니다.
Sun-pointing을 하는 3598s 동안에는 전부 태양을 바라보는 방향으로 위성체를 조정해야 하기 때문에 ADCS Module의 모든 product에서 운용이 되어야 할 것이라고 생각하여 100%로 설정하였습니다.
또한 Mission mode에서도 타겟을 바라보는 방향으로 자세를 제어해야 하며, S-band COM에서도 마찬가지로 지상국으로 데이터를 송신하기 위한 각도를 매 시간마다 맞추어야 하므로 모두 100%라고 생각해보았습니다.
위치 정보를 알 수 있게 해주는 GPS component도 역시 위성체의 위치가 매 시간 변화함에 따라 항상 미세한 조정을 해야 하므로 Duty rate을 100%로 결정하였습니다.

## Slide 8
3. EPS
전력제어계
Subsystem | Component | Product |  | Duty(%) |  | 
EPS |  |  | Mode | sun pointing | Mission | S-band COM
 |  |  | Time | 3598.40748 | 900.00000 | 900.00000
 | Battery | Optimus-40 |  | 100% | 100% | 100%
 | PCDU | Starbuck-Nano-Plus |  | 100% | 100% | 100%
 | Solar cell | GOMspace |  | 100% | 0% | 0%
Notes: EPS는 전력을 담당하는 subsystem입니다.
전력을 저장하기 위해서는 어떤 시간에서든 배터리가 항상 작동되어야 하며 이를 분배하기 위한 PCDU도 매 시간마다 작동되어야 한다고 생각했습니다.
Solar Cell에 대해서는 Sun-pointing을 하는 경우에만 전력을 생산할 수 있으므로 그 외의 mode에서는 작동하지 않는 것으로 설정하였습니다.

## Slide 9
4. CNDH
원격측정 명령계
Subsystem | Component | Product |  | Duty(%) |  | 
CNDH |  |  | Mode | sun pointing | Mission | S-band COM
 |  |  | Time | 3598.40748 | 900.00000 | 900.00000
 | OBC | NCT |  | 0% | 100% | 100%
Notes: 원격측정 및 명령을 담당하는 CNDH에서는 데이터 송 수신이 가장 중요하다고 생각했습니다.
따라서 S-band COM mode에서는 항상 작동되어야 하고 Mission mode일 때도 타겟에 대한 정보를 지상국으로 보내야 하므로 100%로 설정했습니다.
하지만 sun-pointing일 때는 특별한 데이터 송수신을 하지 않아도 된다는 것을 고려하여 0%로 설정해보았습니다.

## Slide 10
5. COMS
통신계
Subsystem | Component | Product |  | Duty(%) |  | 
COMS |  |  | Mode | sun pointing | Mission | S-band COM
 |  |  | Time | 3598.40748 | 900.00000 | 900.00000
 | UHF antenna | ISIS |  | 0% | 100% | 100%
 | UHF TRx | NanoCom AX100 |  | 0% | 100% | 100%
 | S-band TRx | Pulsar-STX |  | 0% | 100% | 100%
Notes: 마지막으로 통신을 담당하는 COMS입니다.
통신이 주 임무인 만큼 이와 직결되는 S-band COM mode에서는 항상 작동되어야 하므로 100%로 결정하였습니다.
또한 타겟을 대즐링할 때도 해당 위치에 대해 지상국과 지속적인 통신이 필요하므로 100%로 설정하였지만
Sun-pointing 때는 별다른 통신 임무를 하지 않는다고 생각하여 0%로 설정하였습니다.

## Slide 11
Notes: 이렇게 총 7개의 하부계에서 제가 예상해본 duty rate을 정리해봤으며
이 수치를 입력했을 때 나오는 consumption Power의 결과값입니다.
붉게 표시한 곳이 실제 시나리오의 duty rate와 다른 값인데
제가 생각한 duty rate와 어떠한 이유로 차이가 있는지 더 공부해보기로 했습니다.

## Slide 12
Notes: 예를 들어, PAYR의 경우에, 제가 예상했던 sun pointing, mission의 duty rate 0%, 100%와 달리
실제 값은 이와 반대인 100%, 0% 였습니다.
박막 전개 장치의 경우 초기 운용궤도에서는 펼 수 없으므로 sun pointing mode에 넣어 놓고
펼쳐졌는지 정보를 읽어와야 하기 때문에 sun pointing 구간에서 전부 켜져 있는 것으로 생각해야한다고 합니다.
그 후, mission mode에서는 앞의 과정에서 이미 잘 펴져 있다고 판단되므로 더 이상 정보를 받을 필요가 없기 때문에
전력 소비가 없을 것으로 예상되어 0%로 설정한다는 것을 알게 되었습니다.
이처럼, 각각의 subsystem에 대한 이해가 부족하여 더 깊게 생각하지 못하고 duty rate 설정하면서 생긴 오류가 제법 많아 아쉬웠습니다.
어떤 원리로 해당 하부계가 작동하는지, 어떠한 이유로 얼만큼의 전력을 분배 받아야하는 지에 대해 더욱 깊게 공부하여 내용을 보완하겠습니다.