## Slide 1: 이종위성군 성능 분석 및 설계/최적화
이진진
석사과정 3학기
2023-06-08

## Slide 2: Lee, Hang Woon & Shimizu, Seiichi & Yoshikawa, Shoji & Ho, Koki. (2019). Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage.
Notes: 2022년에 출간한 논문 ‘Design and Operations of satellite constellation for complex regional coverage’
그 중 첫번째 논문으로 최적화에 대한 연구

## Slide 3: 초록
Abstract
  지역 커버리지 위성군의 사용이 증가하고 있음
  이에 따라 복잡한 지역 커버리지를 위한 최적의 위성군 설계 방법의 필요성이 제기됨
    전통적인 위성군은 종종 지속적인 전지구 커버리지를 위해 설계
    지역 커버리지 위성군은 주기적으로 시공간이 변화하는 요구조건에 대한 차선의 해답으로 이어짐
  이러한 복잡한 지역 커버리지 요구사항을 충족하는 최적의 위성군 패턴을 설계하기 위한 새로운 일반적 접근 방식을 소개
    이를 위해 RGT와 CGT의 원형 구조가 공식화됨
    공식화된 원형 구조(circular convolution) 관계는 대칭 가정을 사용하여 기준 위성군 패턴 설계 방법을 도출
    그리고 최소 위성 수로 위성군 최적 설계를 목표로 하는 이진 정수 선형 프로그래밍 기반의 새로운 방법이 개발
    이진 정수 선형 프로그래밍 방법은 기본 방법이 달성할 수 없는 일반적 문제 설정에 대한 최적 배치 패턴을 달성
  새로운 접근법 가치를 입증하기 위해 다섯 가지 예시를 분석
Notes: 주로 지역 커버리지 위성군에 대한 연구 내용
전지구 커버리지와 비교되는 지역커버리지의 특징 및 장점
그 중 특히 복잡한, 즉 주기적으로 시간, 공간이 변화하는 요구조건을 해결하기 위한 최적 위성군 설계

## Slide 4: 서론
Introduction
  논문의 구성
    1. 서론
    2. 연구와 관련된 주요 문헌의 요약
    3. 본 논문에서 사용된 위성군 모델의 개요
    4. Circular Convolution Formulation 정의를 포함하여 해당 접근 방식의 아이디어
    5. 공식에 기반한 두 가지 방법 1. 기준의 quasi-symmetric 및 2. 새로운 BILP 방법
    6. 다양한 예시들에 적용
    7. 마무리
Notes: 서론
문헌 예시
위성군 모델 – RGT, CGT
Circular convolution formulation을 이끌어 내는 과정
이 내용을 두 가지 방법을 통해 분석

## Slide 5: 서론
Introduction
  지역 커버리지를 위한 위성군
    전지구 위성군 시스템이 지배하는 시장에서 유능한 솔루션으로 점점 더 화제
    독립적인 것부터 기존 우주 기반 시스템을 보완하는 것까지 다양한 형태
    전지구 위성군과 관련된 지정학적, 경제적, 기술적 문제를 회피하는 수단으로 유연한 해결책을 제공
    특정 영역에 대한 커버만 집중
      면적 당 동일한 성능을 위한 더 적은 위성이 필요함
      따라서 시스템의 (총 수명주기)비용이 크게 절감
      장애 위험 감수, 투자 회수 기간 단축
      시장 수요 및 관리 문제로 발생하는 불확실성에 신속 대응 가능
  가장 고전적 지역 커버리지 방법은 GSO, GEO
  NGSO는 대기 시간 및 발사 비용 같은 많은 속성에 대해 더 나은 성능을 제공
Notes: Abstract에서 설명한 내용
: 지역 커버리지의 장점 및 고전 방법과 대비되는 새로운 방법 소개

## Slide 6: 서론
Introduction
  기존의 위성군 설계 방법은 비교적 간단한 커버리지 기준으로 조사함
    F-fold 연속 커버리지 요구조건을 충족하기
    최대 재방문 시간 차이를 최소화하기
  하지만 다음과 같이 주기적으로 시공간이 변하는 복잡한 요구사항 문제는 탐구되지 않음
    (1) 낮 시간 동안의 통신 서비스 수요량 증가
    (2) 신뢰성 있는 접근을 위한 도시 및 교외 지역에 대한 서비스 수요량 증가
  이러한 복잡한 요구조건에 대한 최적의 위성군 설계 과정은 다음과 같음
    (1) 일반적인 궤도 특성 결정
    (2) 위성군 패턴 결정 – 보통 대칭패턴 (ex. 워커 위성군)
    (3) 공통적인 궤도 특성 최적화 (ex. 고도, 궤도경사각)
Notes: 복잡한 요구조건에 따른 최적의 위성군 설계 배경, 과정 등

## Slide 7: 서론
Introduction
  관심지역에 대해 주기적으로 시공간이 변하는 요구조건에 대한 최적화된 위성군은 어떻게 설계할까?
    복잡한 지역 커버리지를 위한 최적의 위성군 설계 방법을 통해 이 문제를 해결하고자 함
    기존의 궤도 특성 설계 방법 및 발사, 미션 제약 조건과 통합되어 미래의 위성군을 최적화 할 수 있음
  본 논문의 Contribution
    1. 시드 위성 접속 프로필, 위성군 패턴 벡터, 커버리지 타임라인 간의 원형 구조 현상의 발견을 공식화
    2. 시간에 대해 독립적인 f-fold 커버리지 요구사항의 정의를 n-fold로 확장
      f는 이산 시간 순간이므로 주기적으로 시간이 변하는 커버리지 요구사항은 위성군에서 최적으로 처리될 수 있음
      이 아이디어를 여러 목표지점에 적용함으로써 시공간이 변화하는 적용 범위 요구조건이 있는 경우로 더욱 확장
    3. 최적의 위성 배치 패턴을 탐색
      이산 정수 선형 프로그래밍(BILP)을 이용한 일반적인 방법
Notes: 앞의 내용의 요약

## Slide 8: 관련 연구
Literature Review
  기존의 위성군 설계 방법은 지구 또는 위도 경계 영역과 같이 광범위한 관심 영역에 지속적인 커버리지를 제공하면서 위성 수를 최소화하는 데 초점 맞춤
  다음과 같이 고전적인 방법들은 위성이 미리 정해진 위상 규칙에 기초하여 균일하고 대칭적으로 배열되는 위성군 패턴에서 대칭을 나타내기 위해 기하학적 접근법 이용
    Classical method (Streets of Coverage) : [9-12]
    Walker and Rosette constellation : [6-8, 13]
    Tetrahedron elliptical constellation : [14]
  위성군의 대칭은 유한 변동성[15]으로 인해 완전한 설계 공간 분석 또는 해를 위한 기초를 제공
  하지만 이는 일반적으로 중복을 초래하므로 경계 지역에 걸쳐 위성의 수 측면에서 최적의 위성군 설계를 생성하지 못할 수 있음
Notes: 문헌 자료 – 해당 내용이 등장하면 참고할 수 있도록 간단하게 요약

## Slide 9: 관련 연구
Literature Review
  지역 커버리지 별자리의 설계를 구체적으로 다룬 선행 연구
  RGT 특성을 활용 : [16] - hanson et al.
  Timeline Meshing 방법을 사용하여 최소 가능한 기울기에서 최대 시간 간격을 최소화 하는 것과 관련한 위성군 설계 : [17] - Ma and Hsu
  간격을 최소화하거나 커버리지를 최대화하는 것과 관련하여 허용 가능 시간 지연을 검색함으로써 RGT 특성을 확장 : [18] - Pontani and Teofilatto
  최대 재방문 시간을 최소화하기 위해 metaheuristics 방법을 사용하여 위성군을 설계 : [19] - Crossley and Williams
    지역 위성군 설계 알고리즘은 단일 대상 또는 연결된 영역과 관련하여 비대칭 구성을 생성할 수 있는 능력을 보여줌
    하지만 여러 하위 분류가 있는 목표지점에 대해 시간에 따라 변하는 요구조건에 대한 위성군 설계에는 적용되지 않음
  복잡한 커버리지를 위한 위성군 설계의 기하학적 접근법 : [20] – Ulybyshev
    위성 위치 및 커버리지 기능을 위한 2차원 공간과 결합된 지도의 사용을 보여줌
    비대칭 위성군에는 이 방법 적용할 수 없음 : [15.21] - Lecohier and Mora as well as Wertz

## Slide 10: 관련 연구
Literature Review
  연속 커버리지를 위한 위성군 설계에 대한 역사 조사를 발표 : [22] – Ulybyshev
  지역 커버리지 문제의 세 가지 측면에 대해 답하는 방법론은 없음
    다중 대상 지점
    복잡한 커버리지 요구조건
    다중 하위 위성군
  (다중 하위 위성군, 그리고 여러 대상 지점에 대해) 주기적으로 시공간을 변화시키는 커버리지 요구조건을 위한 위성군 패턴을 설계하는 방법 구성이 목표
  RGT와 CGT와 이전 연구를 일반화하는 아이디어를 바탕으로 : [26]
    Ex. Flower 위성군 : [23-25]
  위성군 패턴 설계 문제의 원형 구조 특성을 공식화하고 이를 위한 두 가지 방법
    기준선 및 다소 전통적인 quasi-symmetric method
    더 일반적이고 새로운 BILP 방법 도출

## Slide 11: 위성군 모델
Satellite Constellation Model
  Repeating Ground Track Orbit
    지구 표면을 지나는 하위 위성의 자취로 정의
    논문에서는 위성군의 궤도가 정확하고 주기적으로 반복될 수 있도록 RGT를 사용함
    위성 수가 적은 비반복 궤도보다 더 나은 지역 커버리지 성능을 보임
    ECEF 좌표계에서 RGT궤도는 궤도의 nodal period(𝑇S)가 그리니치의 nodal period(𝑇G)의 배수일 때 달성
      𝑇S : 위성에 의한 승교선을 지나는 연속되는 두 교차 사이의 시간 간격
      𝑇G : 본초 자오선에 의한 승교선을 지나는 연속되는 두 교차 사이의 시간 간격
      𝑇r = 𝑁P𝑇S = 𝑁D𝑇G (Period of Repetition)
      𝜏 = 𝑁P/𝑁D (Period Ratio) → Semi-major axis 𝑎를 대신하여 사용
    𝐽2 섭동만을 반영하면서 위성의 수명 동안 동일한 지상 궤도를 수정하고 유지하기 위한 maneuver를 가정
Notes: RGT 에 대한 설명 – 궤도가 주기적으로 반복되도록 사용
RGT궤도의 nodal period, 그리니치의 nodal period 라는 개념 사용
지구의 자전에 따른 영향을 수식으로 계산 - 이 관계를 이용하여 a 대신에 사용
* 그리니치의 nodal period, ND에서 RGT 궤도에 있는 위성이 회전 수 NP를 만든다

## Slide 12: 위성군 모델
Satellite Constellation Model
  Common Ground Track Orbit
    본 논문에서는 위성군의 모든 위성의 지상 궤도가 중첩되어 하나의 공통 지상 궤도를 생성하도록 하는 위성군 패턴을 고려
    위의 그림은 임의의 9개의 위성에 대한 CGT
    RGT 궤도는 다음과 같이 표현 가능
      𝑖 : 𝑁/𝑁/(𝑁 − 𝑁P) when 𝑁D = 1 (Walker notation 𝑖 : 𝑁/𝑃/𝐹)
Notes: 궤도가 중첩되어 하나의 궤도를 생성하도록
9개 위성의 예시

## Slide 13: 위성군 모델
Satellite Constellation Model
  Flower Constellation
    RGT 궤도를 가진 GCT 위성군은 Original Flower Constellation 이론에 사용되는 가정
    회전하는 frame에 대해 동일한 궤도를 따르는 N개의 위성의 집합으로 정의
    다음과 같은 세 가지 조건이 필요
      각 위성의 공전 주기는 회전 frame 주기의 배수
      장반경(𝑎), 이심율(𝑒,), 기울기(𝑖), 근지점인수(𝜔)는 모든 궤도에서 동일
      각 위성의 ascending node(Ω𝑘)와 mean anomaly(𝑀𝑘)는 다음을 만족
        𝑁PΩ𝑘 + 𝑁D 𝑀𝑘 = constant mod (2𝜋)
    본 논문에서는 위성의 궤도를 원형 또는 임계 타원형(𝑖 = 63.4° or 116.6°)으로 제한
Notes: 주로 다룬 위성군 모델은 앞의 두 개
Flower 위성군은 참고사항

## Slide 14: Circular Convolution Formulation
Circular Convolution Formulation
  Circular Convolution 현상의 도출은 시간 이산화(time discretization)를 활용
  RGT 반복 기간이 커버리지 요구조건의 반복기간의 정수배인 경우를 고려
    𝑇sim = 𝑇r = 𝐿𝑡step
    𝑇sim is the length of the simulation time horizon
    𝑇r is the repeat period of the orbit
Notes: Circular Convolution Formulation에 대한 설명
이를 위해 시간 시간 이산화 활용
최종적으로 이 내용에 도달하기 위해 단계적으로 연구 진행됨

## Slide 15: Circular Convolution Formulation
1. Access Profile
𝜀 = 𝜀 (𝑡 ) (∵ Rotation of the Earth)
위성의 고도가 임무 제한조건에 의해 결정되는 최소 고도각(𝜀min) 이상일 때 목표 지점에서 가시적이거나 접근(Access) 할 수 있다.
Notes: Access Profile
sin 법칙을 이용해 수학적으로 위성의 고도를 계산하여
최소 고도각 입실론 minimum 값을 구하고 해당 값 이상일 때만 출력되도록

## Slide 16: Circular Convolution Formulation
1. Access Profile
  𝜀(𝑡)은 𝑡step마다 샘플링 되어 길이가 L인 이산 시간 고도각 함수 𝜀[n]을 생성
    k = 위성 수 (k번째 위성)
    j = 목표 지점의 수 (j번째 목표 지점)
    n = 이산 시간 (각각의 이산 시간 : 𝑛 ∈ {0, …, 𝐿 − 1})
  주어진 위성 대상에 대해 적어도 하나의 access interval이 있어야 함
    즉, 프로필은 0이 아닌 벡터여야 함
  시드 위성 : 위성군에 대해 reference 궤도 정보를 전달하는 가상의 위성
    시드 위성 궤도 요소 벡터 : œ0 = [𝜏, 𝑒, 𝑖, ω, 𝑇0, 𝑀0]
    가상의 위성이기 때문에 실제 위치는 고려되지 않음
Notes: 일정 주기로 샘플링되어 총 n번 길이가 L인 함수 생성
(앞페이지 n = 720)
해당 값 이상일 때만 1로 출력되도록 v k,j 함수 정의
위성들에게 궤도 정보를 전달하는 가상의 시드 위성 개념
궤도 요소에 semi major만 다르게

## Slide 17: Circular Convolution Formulation
2. Coverage Timeline
  위성군에는 여러 위성이 있기 때문에 목표 지점에 대한 커버리지 타임라인을 만들기 위해 액세스 프로필이 서로 맞물려야 함
  따라서 커버리지 타임라인 b는 여러 위성들과 j번째 목표 지점 사이의 접근 프로필임
  이산 시간 순간 n에서 보이는 위성 수에 대한 정보를 저장함
  시드 위성은 가상이기 때문에 액세스 프로필은 커버리지 타임라인에서 고려되지 않음
Seed Satellite
Notes: 두번째는 Coverage Timeline
관심지역은 여러 위성에 대해 커버가 되기 때문에 타임라인을 만듦
앞에서 Access profile이 1인 값들만 모아서 합쳐놓은 것
시드 위성은 가상이므로 해당되지 않게
한번이면 single 두번 중복되면 double로 표시

## Slide 18: Circular Convolution Formulation
2. Coverage Requirement
  커버리지 요구조건을 아래와 같이 정의할 수 있음
  관심 지역이 여러 개 일때, 커버리지 요구조건을 아래와 같이 정의할 수 있음
Notes: 이를 정의하면 위와 같은 식
F 즉 중복된 보다 많으면 커버가 되는 것
여러 개일때는 다시 이것들을 전부 합친 것

## Slide 19: Circular Convolution Formulation
3. Constellation Pattern Vector
  k번째 위성은 시드 위성과 비교하여 Δ𝑡𝑘 = 𝑡step𝑛𝑘 만큼 시간 지연이 발생
Notes: 위성군 패턴 벡터
시드 위성과 비교하여 얼마나 시간 지연이 발생하는지

## Slide 20: Circular Convolution Formulation
4. Circular Convolution Phenomenon
  앞에서 정의한 함수들을 종합하여 다음 식과 같이 정리할 수 있음
  행, 열의 인덱스 𝛼, β (∈ {0, 1, · · · , 𝐿 − 1}) 에 따라 정리된 최종 식
Notes: 여기까지 하면 circlular convoulutin phnomenon을 이끌어낼 수 있음
앞의 함수들을 종합하면 일반화 가능 행, 렬에 대해 한번 더 정리한 식이 아래

## Slide 21: Circular Convolution Formulation
4. Circular Convolution Phenomenon
  œ = [𝜏 =𝑁P/𝑁D, 𝑒, 𝑖, ω, 𝑇0, 𝑀0]
    œ1 = [4/1, 0, 50°, 0°, 350.2°, 0°]
    œ2 = [4/1, 0, 50°, 0°, 170.2°, 0°]
Target 𝜙 | Target λ | L | n | 𝜀(min)
36.7°N | 137.48°E | 720 | 0˚, 360˚ | 10˚
Notes: 시드 위성이 첫번째에 해당 (n=0)
그로부터 반대편에 있는 두번째 위성이 커버가 되면
이를 합친 것이 coverage timeline 으로 형성

## Slide 22: Regional Coverage Constellation Pattern Design Methods
1. Baseline: Quasi-Symmetric Method

## Slide 23: Regional Coverage Constellation Pattern Design Methods
2. New Method: Binary Integer Linear Programming (BILP)

## Slide 24: Regional Coverage Constellation Pattern Design Methods
2. New Method: Binary Integer Linear Programming (BILP)

## Slide 25: Regional Coverage Constellation Pattern Design Methods

## Slide 26: Regional Coverage Constellation Pattern Design Methods

## Slide 27: Regional Coverage Constellation Pattern Design Methods

## Slide 28: 결론

## Slide 29: 결론 및 보완이 필요한 부분
결론
    복잡한 지역 커버리지에 대한 새로운 위성군 설계 방법으로 두 가지를 소개
      Baseline: Quasi-Symmetric Method
      New Method: Binary Integer Linear Programming (BILP)
    위의 두 방법에 대한 Circular Convolution Formulation을 보고자 함

## Slide 30: 경청해 주셔서 감사합니다.
발표자: 이진진
이메일: jj95lee@yonsei.acl.kr
질의응답