## Slide 1: 2022 하계 콜로퀴움
이진진
석사과정 2학기
2022-08-29

## Slide 2: 2종 위성군 OptiSAR 연구

## Slide 3: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
레이다
  원리
    짧고 강한 펄스 전파 빔을 목표지역에 쏘아
    반사파가 레이다 안테나로 돌아오는 시간을 측정하여 2차원 영상을 구성
  해상력을 높이기 위한 방법
    목표지역의 좁은 부분에서 나오는 반사파만 골라 수신할 수 있어야 함 (방위 해상도)
    내보내는 전파 펄스 자체가 시간적으로 짧아야 함(거리 해상도)
    분산이나 굴절을 최소화하기 위해 되도록 짧은 파장의 전파를 사용해야 함
  해상력의 한계
    안테나의 직경을 늘리지 않고 배율만 높이면 빛의 회절로 상이 뭉개짐
    항공기에 탑재하기엔 크기나 무게에 제한이 있고 빠르게 회전시키는 것도 곤란함
    전파의 파장을 짧게 하는 데도 기술적 한계나 실용적 문제가 있음
  (출처 Rich Data Cheap Satellites, 2017 Luis Gomes. Surrey Satellite Technology)

## Slide 4: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
SAR
  합성개구레이다(Synthetic Aperture Radar)
    공중에서 지상 및 해양을 관찰하는 레이다
    반사된 미세한 시간차를 처리하여 지상지형도를 만들거나 지표 관측
    1960년대부터 주로 군용 정찰장비로 개발
    1980년대에는 단순한 지형패턴만이 아닌 이동목표 추적 능력 탑재
    플랫폼에는 특별한 제한이 없으며 무인정찰기 및 인공위성에도 장착
  장점
    안테나의 직경을 크게 하지 않으면서 높은 방위해상도를 얻을 수 있음
    펄스폭도 넓고 안테나 직경도 작아서 빔의 각도 범위도 넓은 편
    공중에서 넓은 범위의 지상의 고해상도의 영상을 획득하는데 아주 효과적임
    주간 및 야간, 악천후에도 사용할 수 있음

## Slide 5: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
  각국의 SAR
    AIRSAR : 미국 NASA JPL
    E-SAR : 독일 DLR
    PI-SAR : 일본 JAXA
    RAMSES : 프랑스 ONERA
    KOMSAR : 대한민국 국방과학연구소
    NEXSAR : 대한민국 LIG넥스원
    EL/M-2055 : 이스라엘 IAI사
    KPU-STC : 대한민국 한국산업기술대학

## Slide 6: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
EO(Electro-Optics)
  원리
    허공에 전자기파를 쏘아서 물체에 부딪혀 돌아오는 반사파를 측정해 탐지
    디지털카메라와 유사한 원리
  특징
    적외선 이상의 전파를 사용하는 레이더와는 달리 근적외선 및 가시광선을 사용
    센서의 해상도의 향상과 이에 따른 센서의 부피 및 무게를 해결하는 것이 기술적으로 난이도가 높음
    따라서 2차 세계대전 때부터 사용된 레이더보다 시기가 늦은 1980년대 이후부터 사용
    1990년대 이후 전자광학 기술 및 해상도 처리하는 기술력이 발전함에 따라 발달
    각종 무인기에 장착해 군사 정찰용 및 기상 관측의 용도로 사용
  장점
    가시광선을 이용해 목표의 실제 영상을 실시간으로 관측하는 것이 가능
    레이더의 부족한 해상도를 보완하는데 큰 도움을 줌

## Slide 7: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
EO 및 SAR 탑재체 비교
  출처 (초소형 위성군 궤도설계와 궤도유지 방법 연구, 2020 황영민)

## Slide 8: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
OptiSAR Constellation
  개발 배경
    EO의 사용 가능한 데이터 세트가 제한적임
      대부분 광학 매체 및 고해상도 위성으로 제한되는 경향이 있음
    또한, SAR 데이터의 가용성이 제한적임
      데이터를 동시에 캡쳐하는 것이 거의 불가능하며 데이터가 비싸고 접근성이 어렵다
    UrtheCast는 위의 단점들을 보완하여 다음과 같은 기능을 할 수 있는 독자적인
    위성군을 만들기로 결정함
      고품질 광학 및 SAR데이터 세트를 제공
      시간 데이터도 동시에 캡처 가능
      이를 위해 서로 다른 위성으로 센서를 분할하는 방법을 고안
      이 방법으로 위성군 전체에 용량을 분산하여 단점들을 해결할 수 있음

## Slide 9: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
OptiSAR Constellation
  OptiSAR의 개발
    고도 450km
    8쌍의 Optical Satellites와 SAR가 포함된 위성군 개발
    2개의 궤도 평면에 등간격으로 각각 4쌍씩 배치
    SAR(탑재체에 XL 기술이 사용됨) -> 2분 후 -> Optical satellite

## Slide 10: 위성군 궤도설계 및 전개 선행 연구 조사
OptiSAR Constellation
  OptiSAR의 개발
    궤도 : 태양동기궤도(SSO)와 Mid-inclination-Orbit(MIO)
      SSO : 10:30 A.M.에 적도를 지난다 (LTAN 10:30)
      MIO : 최대 45˚ 궤도경사각, Ultra-hight revisit

## Slide 11: 결론

## Slide 12: 요약 및 연구계획
OptiSAR의 장점
  적은 비용으로 큰 위성군 설계 가능
  기존 설계를 재사용하여 단순한 설계 유지
OptiSAR의 기대효과
  광학 및 SAR의 데이터를 융합한 높은 데이터 용량
  SAR를 사용하여 날씨에 구애받지 않는 고해상도 이미지
  재방문 및 이미징 대기 시간 등 높은 성능의 공간 이미징 기능
  SAR-optical satellite 구성의 비행으로 구름 회피를 가능하게 하는 실시간 처리
  두 궤도면을 통해 극지방까지 확장되는 전 지구적 커버리지 제공
  인구가 가장 많은 중위도에서의 최대 재방문율 허용

## Slide 13: 경청해 주셔서 감사합니다.
발표자: 이진진
이메일: jj95lee@yonsei.acl.kr
질의응답